2015

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения», 107150, г. Москва, проезд Подбельского 3-й, д.18, пом.1, ком.3

Генеральный директор                                                                      М.И. Березник

Москва,

2015г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

СПИСОК РИСУНКОВ	7

СПИСОК ТАБЛИЦ	7

ВВЕДЕНИЕ	9

А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.	9

Б) Нормативная правовая база.	10

В) Основные сведения о Белоярском районе	11

Г) Основные сведения о сельском поселении Полноват	14

РАЗДЕЛ 1	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	20

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	20

1.2	Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения	21

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	21

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	22

1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	22

1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	25

1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	58

1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	58

1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	60

1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	61

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	61

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	61

РАЗДЕЛ 2	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	63

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	63

2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского округа	64

РАЗДЕЛ 3	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	66

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	66

3.2	Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	66

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.)	67

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	67

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	73

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	73

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	74

3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	76

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	77

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	77

3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	78

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	79

3.13	Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	80

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	80

3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	81

РАЗДЕЛ 4	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	83

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	83

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.	84

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	84

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	85

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	87

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование	87

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станции, резервуаров, водонапорных башен	87

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	88

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	88

РАЗДЕЛ 5	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	90

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	90

5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	92

РАЗДЕЛ 6	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	94

РАЗДЕЛ 7	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	96

РАЗДЕЛ 8	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	98

КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	99

РАЗДЕЛ 1	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	99

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения	99

1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	99

1.2.1	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	99

1.2.2	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	100

3.1	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	100

1.2.3	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	100

1.2.4	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	100

1.2.5	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	100

1.2.6	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	101

1.2.7	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения	101

РАЗДЕЛ 2	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	101

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	101

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	101

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	101

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	101

2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	102

РАЗДЕЛ 3	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	104

3.2	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	104

3.3	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	104

3.4	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	104

3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	105

РАЗДЕЛ 4	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	106

4.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	106

4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	106

4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	108

4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	108

4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	110

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	111

4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	111

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	112

РАЗДЕЛ 5	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	113

5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	113

5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	113

РАЗДЕЛ 6	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	114

РАЗДЕЛ 8	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	116

РАЗДЕЛ 9	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	119

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Анализ качества воды с. Полноват	28

Рисунок 1.2 – Анализ качества воды с. Полноват	29

Рисунок 1.3 – Анализ качества воды с. Полноват	30

Рисунок 1.4 – Анализ качества воды с. Полноват	31

Рисунок 1.5 – Анализ качества воды с. Полноват	32

Рисунок 1.6 – Анализ качества воды с. Полноват	33

Рисунок 1.7 – Анализ качества воды с. Полноват	34

Рисунок 1.8 – Анализ качества воды с. Полноват	35

Рисунок 1.9 – Анализ качества воды с. Полноват	36

Рисунок 1.10 – Анализ качества воды с. Полноват	37

Рисунок 1.11 – Анализ качества воды с. Полноват	38

Рисунок 1.12 – Анализ качества воды с. Полноват	39

Рисунок 1.13 – Анализ качества воды с. Полноват	40

Рисунок 1.14 – Анализ качества воды с. Полноват	41

Рисунок 1.15 – Анализ качества воды с. Ванзеват	42

Рисунок 1.16 – Анализ качества воды с. Ванзеват	43

Рисунок 1.17 – Анализ качества воды с. Ванзеват	44

Рисунок 1.18 – Анализ качества воды с. Ванзеват	45

Рисунок 1.19 – Анализ качества воды с. Ванзеват	46

Рисунок 1.20 – Анализ качества воды с. Ванзеват	47

Рисунок 1.21 – Анализ качества воды с. Ванзеват	48

Рисунок 1.22 – Анализ качества воды с. Ванзеват	49

Рисунок 1.23 – Анализ качества воды с. Ванзеват	50

Рисунок 1.24 – Анализ качества воды с. Ванзеват	51

Рисунок 1.25 – Анализ качества воды с. Ванзеват	52

Рисунок 1.26 – Анализ качества воды с. Ванзеват	53

Рисунок 1.27 – Анализ качества воды с. Ванзеват	54

Рисунок 1.28 – Анализ качества воды с. Ванзеват	55

Рисунок 1.29 – Анализ качества воды с. Ванзеват	56

Рисунок 1.30 – Анализ качества воды с. Ванзеват	57

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп	68

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп	72

Рисунок 3.3 – Перспективные расчетные значения неучтенных расходов и потерь в водопроводных сетях	79

Рисунок 4.1 – Карта (схема) системы водоснабжения села Полноват	89

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Состав и характеристика насосного оборудования	58

Таблица 1.2 – Характеристика водопроводных сетей на территории с.п. Полноват	59

Таблица 2.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский»	64

Таблица 2.1 – Перспективная застройка с.п. Полноват	64

Таблица 2.2 – Демографические показатели по с.п. Полноват	65

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в с. Полноват	66

Таблица 3.2 - Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в с. Ванзеват	66

Таблица 3.3 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.	67

Таблица 3.4 - Структурный баланс реализации питьевой воды	67

Таблица 3.5 – Характеристики водозаборных сооружений	73

Таблица 3.6 - Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных сооружениях	73

Таблица 3.7 - Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г	74

Таблица 3.8 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	74

Таблица 3.9 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	74

Таблица 3.10 – Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на 1 жителя	75

Таблица 3.11 – Приросты объемов потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды по населенным пунктам с.п. Полноват	76

Таблица 3.12 – Существующее и перспективное годовое потребление водопроводной воды в с.п. Полноват, тыс.м3/год	76

Таблица 3.13 – Фактическое и ожидаемое потребление воды	77

Таблица 3.14 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов, тыс.м3/год	78

Таблица 3.15 – Фактические потери воды за 2014 г.	79

Таблица 3.16 – Водохозяйственный баланс по с.п. Полноват	80

Таблица 3.17 – Дебит ВЗУ	80

Таблица 3.18 – Резерв/дефицит ВЗУ на расчетный срок	80

Таблица 3.19 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	81

Таблица 3.20 – Резерв/дефицит установок очистки воды на перспективу	81

Таблица 4.1 - Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения	85

Таблица 4.2 – Баланс водопотребления	85

Таблица 4.3 – Мероприятия по строительству и реконструкции напорно-разводящих водопроводных сетей	87

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения	95

Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (с.п. Полноват)	97

Таблица 3.4 - Данные по намечаемым к строительству насосным станциям	100

Таблица 2.1 – Демографические показатели по с.п. Полноват	102

Таблица 2.2 - Приросты объемов сточных вод в централизованную систему водоотведения по с.п. Полноват	103

Таблица 3.1 – Баланс поступления сточных вод в с.п. Полноват на расчетный срок	104

Таблица 3.2 – Значения производственной мощности очистных сооружений	104

Таблица 3.3 - Резерв/дефицит производственных мощностей планируемых к строительству КОС по технологическим зонам централизованного водоотведения, м3/сут	105

Таблица 3.5 – Резерв/дефицит производственных мощностей КОС, м3/сутки	105

Таблица 4.1 – Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения	107

Таблица 4.2 – Технологические параметры очистных сооружений	108

Таблица 4.3 – Намечаемые к строительству коллекторы	109

Таблица 4.4 - Данные по намечаемым к строительству насосным станциям	110

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоотведения	115

Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (с.п. Полноват)	118

# ВВЕДЕНИЕ

# А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Полноват Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее - с.п. Полноват) разрабатывается в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении" (редакция от 28.11.2015).

Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Полноват разрабатывается Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения» (далее - ООО ИТЦ «КЭР») по муниципальному контракту №26315/ЖКХ/д от 10.12.2015, заключенному с Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в объеме требований технического задания указанного муниципального контракта и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Представленные в схеме водоснабжения и водоотведения решения разработаны с учетом Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (редакция от 28.11.2015) и нормативных требований по водоснабжению и водоотведению населенных объектов, промышленных предприятий, действующих на территории Российской Федерации.

Цель проекта:

Разработка схемы централизованных систем водоснабжения и водоотведения с.п. Полноват на период до 2025 года для обеспечения нового строительства и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения, для решения задач по развитию и повышению надежности этой системы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества коммунальных услуг, для улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения.

До начала разработки схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Полноват ООО ИТЦ «КЭР» проведено предпроектное исследование инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения и водоотведения с.п. Полноват.

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного исследования, выполненного специалистами ООО ИТЦ «КЭР» и приведённой в настоящей схеме водоснабжения и водоотведения, являлись:

- Специалисты структурных подразделений Администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – Управление жилищного хозяйства, Управление по архитектуре и градостроительству;

- Организация, занятая в сфере водоснабжения и водоотведения по с.п. Полноват – Открытое акционерное общество «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания-Белоярский» (далее – ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

Запросы для получения исходных данных, в том числе формы опросного листа, направлены ООО ИТЦ «КЭР» в адрес Администрации Белоярского района письмом по электронной почте и письмом от 11.11.2015 № 827.

Ответы на запросы отправленные ООО ИТЦ «КЭР» получены от заинтересованных организаций (учреждений) по электронной почте.

# Б) Нормативная правовая база.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Полноват ООО ИТЦ «КЭР» основывалось на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов и технического задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения с.п. Полноват, являющегося приложением к муниципальный контракту:

федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от 29.12.2014).

федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2015).

федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*.

свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*.

свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85.

свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

# В) Основные сведения о Белоярском районе

Общая информация

Белоя́рский район — муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, образованное в ходе муниципальной реформы на основе города областного значения Белоярский.

Общий земельный фонд муниципального образования составляет 4,16 млн.га. Особенность рельефа способствует активному процессу заболачивания, доля болот и водоемов в земельных угодьях составляет 25, 5%. Среди земельных ресурсов наибольшей ценностью обладают оленьи пастбища, которые занимают 26, 3% площади района.

Центр района – город Белоярский, который расположен на 63о и 41/ северной широты и 66о и 94/ восточной долготы, на западе Белоярского района, в 380 км к северу от города Ханты-Мансийска, на левом берегу реки Казым.

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом.

Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Климатическая характеристика

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера.

Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Рельеф

Территория Белоярского района располагается в низменной части Западно-Сибирской равнины с абсолютными высотами до 201 метра (Сибирские Увалы). Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть на территории Белоярского района хорошо развита. Основной водной артерией является р. Обь — самая большая река России по площади водосбора, протекающая в западной части района. Из крупных рек по территории протекает р. Казым, пересекающая практически всю территорию района и впадающая в р. Обь. Реки замерзают обычно в конце октября — начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая, то есть большую часть года, они находятся подо льдом.

В Белоярском районе множество озёр, большинство из которых не имеют названия. Наиболее крупными являются Нумто, Ай-Новы-Йинг-Лор и Ун-Новы-Йинг-Лор, являющиеся памятниками природы регионального значения.

Административно-территориальное устройство района

Муниципальные образования в границах территории Белоярского района:

- городское поселение Белоярский, с находящимся в его составе населенным пунктом городом Белоярский (административный центр);

- сельское поселение Верхнеказымский, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Верхнеказымский (административный центр);

- сельское поселение Казым, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Казым (административный центр), деревня Нумто, деревня Юильск;

- сельское поселение Лыхма, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Лыхма (административный центр);

- сельское поселение Полноват, с находящимися в его составе населеннымипунктами: село Полноват (административный центр), деревня Пашторы, селоВанзеват, село Тугияны;

- сельское поселение Сорум, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сорум (административный центр);

- сельское поселение Сосновка, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сосновка (административный центр).

Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом. Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера. Климат Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Территория Белоярского района богата лесными ресурсами (на 45 % покрыта лесами). Основными породами являются сосна, береза, ель, кедр, лиственница. Запасы древесины, пригодной для заготовки, составляют более 224 млн м³ по хвойным породам и около 22 млн м³ по лиственным. Местные леса являются естественной средой произрастания дикоросов, пригодных для питания и, следовательно, промышленной переработки. Потенциальные запасы ягод составляют порядка 60 тыс. т, грибов — 30 тыс. т, орехов — 0,7 тыс. т, лекарственных растений — 6 тыс. тонн.

Рыбохозяйственный водный фонд Белоярского района представлен р. Обь, её притоками и озёрами, в которых обитают около 20 видов промысловых рыб — осетровые (осетр, стерлядь), сиговые (нельма, муксун, пелядь), частиковые (язь, плотва, карась), налим, щука, окунь, ерш, лещ. Однако промысловый запас рыбных ресурсов с одного гектара водоемов незначительный — около 2,5 кг.

Чрезвычайно богат и животный мир Белоярского района, в том числе охотничье-промысловыми видами животных и птиц (бурый медведь, волк, соболь, куница, красная лисица, белка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, кроншнеп, вальдшнеп и др.).

Стратегически значимыми для развития территории являются запасы углеводородов. Наиболее крупные разведанные месторождения — Пахромское газоконденсатное, Верхне-Казымское, Ватлорское, Северо-Ватлорское, Сурьёганское, Ветсортское, Верхне-Лунгорское, Лунгорское нефтяные. В Белоярском районе также имеется ряд перспективных месторождений, требующих дополнительной разведки для уточнения размеров площадей и запасов нефти.

Помимо нефтегазовых ресурсов на территории Белоярского района имеется ряд месторождений минерально-строительного сырья. Территория Белоярского района располагает ресурсами кирпичных и керамзитовых глин, строительных, преимущественно мелкозернистых песков, песчано-гравийных смесей, кремнисто-опаловых пород, что определяет высокие перспективы развития в Белоярском районе индустрии строительных материалов.

В Белоярском районе 12 населённых пунктов в составе 1 городского и 6 сельских поселений:

Таблица 1 – Состав Белоярского района

| № п/п | Наименование поселение | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение Белоярский | город Белоярский |
| 2 | сельское поселение Полноват | село Полноват |
|  |  | деревня Пашторы |
|  |  | село Ванзеват |
|  |  | село Тугияны |
| 3 | сельское поселение Лыхма | поселок Лыхма |
| 4 | сельское поселение Сосновка | поселок Сосновка |
| 5 | сельское поселение Казым | село Казым |
|  |  | деревня Нумто |
|  |  | деревня Юильск |
| 6 | сельское поселение Сорум | поселок Сорум |
| 7 | сельское поселение Верхнеказымский | поселок Верхнеказымский |

# Г) Основные сведения о сельском поселении Полноват

Сельское поселение Полноват —муниципальное образование. Территория сельского поселения входит в состав Белоярского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Административным центром сельского поселения, является село Полноват.

Сельское поселение Полноват является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа — Югры наделенным статусом сельского поселения, в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

Сельское поселение Полноват расположено в 25км северо-западней г. Белоярский ХМАО-Югры, Тюменской области на правом берегу р. Большая Обь.

Климатическая характеристика

Климат поселения резко континентальный, характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель), длительным залеганием снежного покрова (180-210 и более дней), короткими переходными сезонами (7-9 недель), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом (80-110 дней), коротким летом (10-14 недель). Средняя температура воздуха самого холодного месяца года января варьируется от минус 24, 0°С на севере района до минус 18,2° С на юге. Средняя температура самого теплого месяца – июля изменяется соответственно от 15,7°С до 18,4° С. Таким образом, средняя годовая амплитуда температур изменяется на территории района от 36 до 39° С, а в отдельные годы полный размах амплитуды может достигать 85-90° С.

В агроклиматическом отношении территория сельского поселения Полноват подходит для выращивания овощных культур с пониженным требованием к теплу. В связи с недостаточностью тепла и непродолжительностью вегетационного периода овощеводство в открытом грунте возможно лишь в южной части района, в северной части района выращивание овощей и картофеля возможно только в наиболее тёплых местоположениях и при специальной агротехнике. Широкие возможности имеются для развития тепличного хозяйства и животноводства.

Из-за неблагоприятных климатических условий, низкой продуктивности почв, сельское хозяйство в районе не получило существенного развития. Основу сельскохозяйственных угодий составляют оленьи пастбища. В хозяйствах преобладает животноводство, в основном разведение крупного рогатого скота, и в небольшом объеме растениеводство. В целом все сельскохозяйственные угодья района находятся в зоне рискованного земледелия и являются низкопродуктивными.

Среднее годовое количество осадков составляет 550 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле-августе 60-80 мм. В районе в течение года 15-20 % осадков выпадает в твердом виде.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 4-5 0С, самый холодный месяц – январь, средняя температура которого минус 23 0С, минимум достигает минус 500С. Средняя температура июля, наиболее теплого месяца, равна плюс 15,5 0С, максимум плюс 28 0С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0°С составляет 150 дней.

В годовом режиме ветра достаточно отчетливо проявляется тенденция к муссонной циркуляции: зимой ветер дует с охлажденного материка на Северный Ледовитый океан, летом – с океана на материк. Зимой повторяемость господствующих южных и юго-западных ветров составляет по всей территории поселения 50-65 %, в мае она падает до 16-25 %. С июня по август преобладают северные ветры. Среднегодовая скорость ветра 2-4 м/сек. Часты метели и туманы по долинам р. Большая Обь.

Среднегодовая влажность воздуха 76-78%.

Максимальный уровень солнечной радиации приходится на июнь-июль 574,0 -615,9 МДж/м2, минимум – на декабрь 8,4 – 16,8 МДж/м2. Радиационный баланс территории поселения составляет 1000 МДж/м2 год.

Среднегодовое количество дней в году без солнца составляет на территории поселения 120 дней и более.

Рельеф

Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). На территории находятся отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения. Основной геоморфологической формой в поселении является долина реки Большая Обь.

Территория поселения относится к приобской террасовой провинции, отличается преобладанием плоского и плосковолнистого рельефа со средними высотами до 60-65 м.

Поселение расположено на правом берегу р. Большая Обь в северной тайге с распространением сосновых, сосново-кедровых и сосново-кедрово-еловых лишайниковых лесов на плосковолнистых поверхностях. На плоско нерасчленной террасовой равнине доминируют бугристые кустарниково-лишайниково-моховые комплексы.

Инженерно-геологические условия

На территории поселения в геологическом строении до глубины регионального водоупора принимают участие отложения четвертичных возрастов.

Из физико-геологических процессов на территории поселения болотообразование составляет 10-20 % от его площади. Озерность составляет менее 1 % от общей площади поселения. Основные элементы рельефа выражены равниной аллювиальных иловато – торфяно-глеевых и дерново-глеевых почв, глинистых и суглинистых почв на аллювиальных отложениях. Форма рельефа на территории поселения мерзлотная, что представляет собой бугры пучения, термокарстовые западины.

По территории поселения проходит магистральный газопровод высокого давления, который представляет собой антропогенную нагрузку, потенциальная устойчивость ландшафтов к которой, является удовлетворительной. Активизация криогенных процессов при антропогенном воздействии является не значительной.

Мерзлотные условия являются одним из важнейших параметров геологической обстановки, определяющих условия и пути освоения территории поселения. Исследуемая территория входит в зону прерывистого распространения многолетнемерзлых пород.

Гидрогеологические условия

По гидрогеологическим условиям поселение относится к северо-западной части Западно-Сибирской низменности. Поселение расположено в долине реки Большая Обь, ширина русла которой достигает 320-390 метров.

Гидрография поселения представлена рекой Большая Обь, Казым, протокой Полноватка, Намасова, Заостровка, Моготпосл, Гортынгпосх.

Главные реки поселения Большая Обь и Казым имеют многочисленные разветвленные притоки. Очищение рек ото льда происходит 15-20 мая. Половодье на реках Казым и Большая Обь начинается в мае-июне и продолжается до второй декады июля; ледостав – 20-25 октября.

На территории с. Полноват расположен гидропост, производящий наблюдения за уровнем и химическим составом воды реки Большая Обь.

Среди генетических типов отложений на территории поселения преобладают аллювиальные в пределах долины реки Большая Обь, а также озерно-аллювиальные осадки. В границах поселения многолетнемерзлые породы распространены на 40-50 % территории. Эти массивы характеризуются широким диапазоном температур от – 1,7 до – 0,1°С.

На протяжении более 300 км р. Обь размывает водораздельное плато, называемое Белогорским Материком, которое поверхностно сложено плейстоценовыми отложениями большой мощности. Белогорский Материк является достаточно сильно расчлененной, хорошо дренированной равниной. Многолетнемерзлые породы имеют островное распространение. В долине реки Большая Обь развиты переслаивающиеся песчано-глинистые толщи с преобладанием глин, а на поверхности террас широко распространены торфяники, подстилаемые песками.

По гидрогеологическим условиям поселение относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. Для водоснабжения используются олигоценовый водоносный комплекс, он характеризуется высокими фильтрационными свойствами водовмещающих отложений и надежной защищенностью от поверхностного загрязнения. Подземные воды чаще всего безнапорные, со слабым напором. Воды пресные с минерализацией 0,15 г/л, минерализация складывается из содержания основных ионов: кальция, магния, натрия, калия, хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов.

Почва

Почвообразующие породы поселения разнообразны по составу. В северной части поселения почвообразующие породы представлены песками, слоистыми супесями, суглинками с включениями грубообмолоченного материала; в южной части – песками и, частично, супесями; в центральной части – суглинками, песками, слоистыми супесями, торфом. В почвенном покрове доминируют формирующиеся на песчаных отложениях подзолы иллювиально-железистые и железистые языковатые. Болотные почвы – торфянисто- и торфяно-глеевые, торфяно-перегнойно-глеевые, торфяные, охристо-эллювиально-глеевые – образуют крупные массивы на левобережье р. Казым, в центральной и восточной частях поселения. В пойме Оби преобладают пойменные дерновые почвы; в поймах притоков развиты пойменные слабооподзоленные почвы, пойменные поверхностно-оглеенные и дерново глеевые.

На территории поселения, южнее с. Полноват, разведаны низинные месторождения торфа, средняя мощность пласта которого составляет 2-3 метра.

Потенциальная активность самоочищения почв пойм и почв равнин территории поселения оценивается как низкая и очень низкая по всему профилю.

Территория поселения имеет разный уровень запасов углерода в почвах в пределах от 40 до 340 тонн/га в слое 0-100 см.

Карта (схема) границ сельского поселения Полноват представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Карта (схема) границ сельского поселения Полноват

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определении данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

На территории сельского поселения Полноват организовано нецентрализованное и централизованное водоснабжение.

Система водоснабжения в административных границах включает в себя вместе и по отдельности следующие объекты:

водозаборные узлы (далее - ВЗУ), состоящие из артезианских скважин, индивидуальных подземных водозаборов (скважин и колодцев), систем очистки воды, водонапорных башен и резервуаров чистой воды;

водопроводные сети, с расположенными на них водоразборными колонками и пожарными гидрантами;

абонентские вводы и устройства потребителей воды.

Водоснабжение отдельных районов частной застройки в административных границах сельского поселения Полноват осуществляется из объектов нецентрализованного водоснабжения. Для этого на территории частных подворьев организуются нерегистрируемые водозаборы (скважины) подъема воды из недр, колодцы индивидуального и общего пользования, родники.

С использованием объектов системы централизованного водоснабжения осуществляется снабжение водой питьевого качества людей проживающих в многоквартирных домах и прочих потребителей (общественные здания, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) в населенных пунктах входящих в состав сельского поселения Полноват. Для этого в сельском поселении Полноват организована совокупность мероприятий и сооружений по обеспечению населенных пунктов доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве, которые предусматривают механизированный забор воды из источников, ее очистку и доставку потребителям сетью водопроводных труб.

На территории  сельского поселения Полноват основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские воды. Качество артезианской воды на территории сельского поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения централизованного водоснабжения эксплуатирующими организациями осуществляется контроль качества исходной воды подаваемой в трубопроводы, на объектах системы водоснабжения и у потребителей.

Структуру централизованного водоснабжения сельского поселения Полноват составляют:

объекты для забора воды из подземных источников и специальной очистки воды, с целью доведения состава воды до питьевого качества;

объекты транспортировки воды.

Объекты централизованной системы водоснабжения, расположенные в административных границах сельского поселения Полноват, находятся:

в муниципальной собственности администрации Белоярского района;

Деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Полноват осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

В соответствии с определением данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

На территории сельского поселения Полноват организована одна эксплуатационная зона централизованного водоснабжения:

эксплуатационная зона водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» включает в себя объекты централизованного водоснабжения в селе Полноват и селе Ванзеват.

## Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованные источники водоснабжения в административных границах сельского поселения Полноват - это отдельно стоящие одиночные низкодебетные скважины, буровые колодцы, родники, на территориях на которых расположены жилые дома частного сектора.

На территории сельского поселения Полноват существуют как зоны с централизованным водоснабжением, так и зоны, не охваченные централизованным водоснабжением потребителей.

К территориям нецентрализованного водоснабжения относятся:

деревня Пашторы;

село Тугияны.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселения Полноват сложились следующие технологические зоны централизованного водоснабжения:

В технологической зоне водоснабжения села Полноват осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах, обслуживаемых ОАО «ЮКЭК-Белоярский», общественных зданий и иных объектов. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водозабор с тремя артезианскими скважинами, водопроводные очистные сооружения и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

В технологической зоне водоснабжения села Ванзеват осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающего в многоквартирных домах, обслуживаемых ОАО «ЮКЭК-Белоярский», общественных зданий и иных объектов. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водозабор с одной артезианской скважиной и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Полноват сложились зоны:

а) ценрализованного водоснабжения:

село Полноват;

село Ванзеват.

б) нецентрализованного водоснабжения:

деревня Пашторы;

село Тугияны.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозаборные сооружения на территории сельского поселения Полноват расположены:

в селе Полноват (эксплуатирует ОАО «ЮКЭК-Белоярский»);

в селе Ванзеват (эксплуатирует ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

Водозабор во всех населенных пунктах осуществляется из недр земли, путем добычи подземных вод с различных глубинных горизонтов.

1.При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» на территории села Полноват установлено:

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» является артезинская вода. Водозаборные сооружения (далее - ВЗУ) представлены тремя артезианскими скважинами:

скважина №1 (рядом с котельной №1);

скважина №2 на ВОС (рядом с котельной №2);

скважина №3 (расположена в районе гаражного участка ЖКК ООО «КЭГ»).

Скважина №3 - переведена в разряд наблюдательных с 01.01.2008г. От скважины №1 исходная вода подается в напорно-разводящую сеть поселка без очистки. От скважины №2 исходная вода подается на ВОС и после очистки в напорно-разводящую сеть поселка.

Водозаборные скважины оборудованы противопожарными резервуарами:

скважина №1 резервуаром объемом 100 м3;

скважина №2 резервуарами объемом 100 м3 и 200 м3.

Артезианская скважина №1 пробурена на участке бурения Югорского РНУ в 1999 г. Скважина №1 предназначена для добычи пресных подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой.

Скважина расположена рядом с поселковой котельной №1. Географические координаты места расположения скважины 63047/ северной широты, 65054/ восточной долготы. Абсолютная отметка устья скважины 20 метров.

Скважина №1 имеет общую глубину 120 метров от поверхности земли. Дебит скважины составляет 6 м3/ч, статический уровень - 10 метров, динамический уровень – 33 метра.

Конструкция скважины и фильтра:

1.Общая глубина – 120м;

Колонная обсадных труб диаметром – 325 мм от 0 до 72,0 м;

Превышение колонны труб над устьем скважины: 219 мм + 0,5 м;

2.Эксплуатационно-фильтровая колонна состоит из труб диаметром 219 мм, общей длиной 120,5 м. Интервал посадки колонны от 0,5 м до 120,0 м.

3.Отстойник длиной 6 м, интервал от 114,0 м до 120,0 м.

4.Рабочая часть фильтра длиной 14 м, установлена в интервале от 100 м до 114 м.

5.Глухие трубы длиной 100,5 м, интервал от 0,5 м до 100,0 м.

6.Фильтр щелевой, обмотан проволокой диаметром 2 мм, 1,5 мм шаг.

7.Сетка № 92/48, количество 18 м2.

8.Сетка защитная – полиэтиленовая, в количестве 18 м2.

9.Фильтровая часть обсыпана песком кварцевым «ГС» 0,8-1,0 мм, объемом 5,0 м3.

Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ-6-6,3-125 и имеет надземный павильон.

Артезианская скважина №2 пробурена Тюменским СУ «Востокбурвод» в 1970 г. Скважина №2 предназначена для добычи пресных подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой.

Скважина расположена рядом с котельной №2. Географические координаты места расположения скважины 63047/ северной широты, 65054/ восточной долготы. Абсолютная отметка устья скважины 20 метров.

Скважина №2 имеет общую глубину 110 метров от поверхности земли. Дебит скважины составляет 5 м3/ч, статический уровень -10 метров, динамический уровень – 21 метр.

Конструкция скважины и фильтра:

1.Общая глубина – 110м;

Колонная обсадных труб диаметром – 325 мм от 0 до 68,0 м;

Превышение колонны труб над устьем скважины: 219 мм + 0,5 м;

2.Эксплуатационно-фильтровая колонна состоит из труб диаметром 219 мм, общей длиной 110,5 м. Интервал посадки колонны от 0,5 м до 110,0 м.

3.Отстойник длиной 5,0 м, интервал от 105,0 м до 110,0 м.

4.Рабочая часть фильтра длиной 10 м, установлена в интервале от 95 м до 105 м.

5.Глухие трубы длиной 99,5 м, интервал от 0,5 м до 95,0 м.

6.Фильтр щелевой, обмотан проволокой диаметром 2 мм, 1,5 мм шаг.

7.Сетка № 92/48, количество 16 м2.

8.Фильтровая часть обсыпана песком кварцевым «ГС» 0,8-1,0 мм, объемом 4,0 м3.

Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ-6-6,3-125 и имеет надземный павильон.

По статистическим данным аналитического контроля, представленным лабораториями ЦГСЭН и ООО ВОС «Казымэнергогаз» г. Белоярский, состав и свойства подземных вод из скважин №1, №2 с. Полноват не соответствуют Российским нормативным стандартам, предъявленным к питьевой воде и имеют превышения нормативов, установленных СанПиН 2.1.4-1047-01 «Питьевая вода. Контроль качества» по следующим показателям «железо» и «марганец».

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в селе Полноват со скважинами №1 и №2, находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК-БЕЛОЯРСКИЙ»:

а) Паспорта на скважины – имеются.

б) Оборудование скважин  находятся в удовлетворительном состоянии. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.

в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб.

г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм.

д) Скважины расположены на застроенной территории и не имеют зон санитарной охраны.

2.При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» на территории села Ванзеват установлено:

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» является артезинская вода. Водозаборные сооружения (далее - ВЗУ) представлены одной артезианской скважиной:

скважина №1 (рядом с поселковой котельной).

Артезианская скважина №1 пробурена на участке бурения Югорского РНУ в 1999 г. Скважина №1 предназначена для добычи пресных подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой.

Скважина расположена рядом с поселковой котельной. Географические координаты места расположения скважины 64014/ северной широты, 66002/ восточной долготы. Абсолютная отметка устья скважины 18 метров.

Скважина №1 имеет общую глубину 126 метров от поверхности земли. Дебит скважины составляет 4,4 м3/ч, статический уровень - 12 метров, динамический уровень – 34 метра.

Конструкция скважины и фильтра:

1.Общая глубина – 126м;

Колонная обсадных труб диаметром – 325 мм от 0 до 71,0 м;

Превышение колонны труб над устьем скважины: 219 мм + 0,5 м;

2.Эксплуатационно-фильтровая колонна состоит из труб диаметром 219 мм, общей длиной 126,5 м. Интервал посадки колонны от 0,5 м до 126,0 м.

3.Отстойник длиной 4 м, интервал от 122,0 м до 126,0 м.

4.Рабочая часть фильтра длиной 14 м, установлена в интервале от 108 м до 122 м.

5.Глухие трубы длиной 108,5 м, интервал от 0,5 м до 108,0 м.

6.Фильтр щелевой, обмотан проволокой диаметром 2 мм, 1,5 мм шаг.

7.Сетка № 92/48, количество 19 м2.

9.Фильтровая часть обсыпана песком кварцевым «ГС» 0,8-1,0 мм, объемом 5,5 м3.

Скважина оборудована насосом GRUNDFOS марки JP5 Booster/24 и имеет надземный павильон.

а) Паспорта на скважины – имеются.

б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.

в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб.

г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории сельского поселения Полноват на ВЗУ расположены сооружения для очистки и подготовки воды: в селе Полноват и селе Ванзеват (эксплуатирует ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

1.При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в селе Полноват установлено:

В населенном пункте существует станция водоподготовки производительностью 150 м3/сут. Станция предназначена для очистки воды, поступающей из скважины №2, от железа и марганца с одновременным ее осветлением и обесцвечиванием с целью использования очищенной и обеззараженной воды для хозяйственно-питьевых нужд.

Из резервуара подземные воды насосами насосной станции исходной воды, через сетчатый фильтр подаются на  станцию водоподготовки в аэрационную колонну. Предварительно  производится подогрев исходной воды до 7 °С на теплообменниках. В аэрационной колонне происходит насыщение воды кислородом воздуха, подаваемого компрессором и удаление растворенных газов (при возможном их присутствии).  Далее, насыщенная кислородом исходная вода поступает на 1 ступень очистки – автоматическую установку осветления и механической очистки, состоящую из трех параллельно работающих скорых напорных фильтров «Атолл» с двухслойной загрузкой из кварцевого песка и каталитически активного материала FМН, изготовленного на основе  доломита и диоксида марганца. При фильтрации происходит удаление механических примесей, взвесей, окислов железа, а так же каталитическое окисление растворенных железа и марганца. Для более полного окисления железа и марганца и активации загрузки FMH  в водопровод, перед фильтрами, непрерывно дозируется раствор гипохлорита натрия из расходной емкости узла дозирования окислителя.

Подача раствора гипохлорита натрия предусматривается в автоматическом  режиме, по датчику контроля активного хлора в водопроводе, после второй ступени очистки.  Затем, вода поступает на 2 ступень очистки – автоматическую установку удаления железа и марганца, состоящую из трех параллельно работающих  скорых напорных фильтров «Атолл», с многослойной загрузкой из инертных материалов – Garnet  и антрацита, и каталитически – активного материала MGS (марганцевый зеленый песок). На фильтрах происходит тонкая очистка воды от остаточных количеств растворенных железа и марганца, за счет их окисления на загрузке MGS и фильтрации через инертные материалы.  Осветленная и очищенная от железа и марганца вода поступает на доочистку в автоматическую установку угольной фильтрации, состоящую из двух параллельно работающих  скорых напорных сорбционных фильтров «Атолл» с загрузкой  из активированного угля 207С. При фильтрации через активированный уголь происходит удаление хлорорганических соединений, цветности и улучшение органолептических свойств воды.

Очищенная до нормативных показателей вода, под остаточным давлением, через фильтр тонкой механической очистки, поступает в три резервуара чистой воды (РЧВ).  Перед подачей к потребителю, очищенная вода подвергается ультрафиолетовому обеззараживанию, для этого, из РЧВ, очищенная вода насосами насосной станции чистой воды подается на установку с ультрафиолетовой лампой «STERLIGHT»  SP600-НО/2. Обеззараживающий эффект лампы составляет 99,9%.  Промывка фильтров предусмотрена в автоматическом  и ручном режимах обратным потоком чистой воды, подаваемой из РЧВ насосами насосной станции чистой воды. Промывка фильтров 1 и 2 ступеней предусматривается 1 раз в сутки, угольных фильтров – 1. Грязные промывные воды фильтров, содержащие осадки взвешенных веществ и гидроксидов железа и марганца, поступают через дренажную систему в резервуар промывной воды, где накапливаются в течении суток и затем вывозятся специализированным автотранспортом. Раствор гипохлорита натрия, применяемый в технологии очистки воды для окисления железа и марганца, и активации каталитически – активных загрузок получают прямым  электролизом хлорида натрия (NaCl )  на электролизной установке  «САНЕР – 5 – 400». Для мокрого хранения соли предусмотрена емкость.

Оборудование станции сблокировано и размещено в двух блок-контейнерах. Резервуары и электролизная установка - во вспомогательном здании из ПСК.

При проведении технического обследования станции очистки воды в селе Полноват установлено, что эксплуатационное состояние станции – хорошее. Однако состояние оборудования установленного на станции не позволяет осуществлять  качественную очистку воды. Применяемая технологическая схема водоподготовки не соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для обеспечения необходимого качества воды требуется проведение реконструкции станции очистки воды в селе Полноват.

2.При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в селе Ванзеват установлено:

Водоснабжение  осуществляется из источника водоснабжения – павильона подготовки питьевой воды, где производится очистка воды, качество которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Исходная вода из резервуара грязной (исходной) воды (РГВ) насосом GRUNDFOS  марки JP5  Booster/ 24   подается на два параллельно работающих фильтра обезжелезивания (модуль 1/1, модуль 1/2). В фильтрах обезжелезивания в качестве фильтрующего материала используется каталитически активный сорбент, который применяется для очистки любых типов вод от огромного спектра загрязнений, в том числе железо на концентрациях до 50 мг/л.  Сорбент действует как катализатор окисления в реакциях взаимодействия растворенного кислорода с соединениями железа (II) и (III), с образованием нерастворимых соединений в воде, которые легко удаляются при промывке фильтрующих материалов обратным потоком воды.  После фильтров обезжелезивания вода поступает в фильтр осветлитель (модуль 3). При фильтрации происходит: удаление механических примесей и взвесей (в том числе, образовавшихся в результате реакций окисления, нерастворимых в воде соединения железа, марганца и др.), улучшение качества воды по показателям мутности, цветности, органолептических свойств.  Из фильтра осветлителя вода подается в фильтр тонкой фильтрации (модуль 4), где происходит тонкая доочистка воды от механических примесей.  После обеззараживания (устройство бактерицидное ТСВ-УФ-5 (модуль 5) вода подается потребителю через водоразборный кран в индивидуальной таре.

При проведении технического обследования фильтровальной станции в селе Ванзеват установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна для использования для очистки и подготовки воды. Применяемая технологическая схема водоподготовки соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Контроль качества воды.

В сельском поселении Полноват контроль качества питьевой воды осуществляется ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водоснабжения с.п. Полноват осуществляет аккредитованный испытательный лабораторный центр ООО «Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЛ98. срок действия с 03.09.2013г. по 03.09.2018 г.

На рисунках 1.1 – 1.14 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды на выходе после резервуаров чистой воды, перед поступлением в распределительную сеть села Полноват.

На рисунках 1.14 – 1.30 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды на выходе после резервуаров чистой воды, перед поступлением в распределительную сеть села Ванзеват.

Рисунок 1.1 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.2 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.3 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.4 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.5 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.6 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.7 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.8 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.9 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.10 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.11 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.12 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.13 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.14 – Анализ качества воды с. Полноват

Рисунок 1.15 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.16 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.17 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.18 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.19 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.20 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.21 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.22 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.23 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.24 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.25 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.26 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.27 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.28 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.29 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Рисунок 1.30 – Анализ качества воды с. Ванзеват

Основными недостатками системы водоснабжения являются:

водоочистные сооружения  эксплуатируются с сентября  2008 года, станция довольно новая и современная, но высокий удельный расход электроэнергии на 1 м3 воды  показывает о необходимости выполнения ряда мероприятий, повышающих энергоэффективность. На водозаборных скважинах отсутствуют  расходомеры исходной воды, нет датчиков уровня воды в скважинах, электросчетчиков на каждой скважине, шкафов управления работы насосов с системой контроля работы и защиты двигателя, системы мониторинга и удаленного управления состоянием насосов,  нет возможности оперативно отслеживать параметры работы водозабора и своевременно устранять и предотвращать аварийные ситуации.

вода поступающая потребителю в с. Полноват и в с. Ванзеват, по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  и ГОСТ Р 51232-98;

количество воды, получаемое на данных очистных сооружениях, недостаточно для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с.п. Полноват. Для получения необходимого количества воды питьевого качества требуется строительство новых водопроводных очистных сооружений.

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории с.п. Полноват на водозаборных сооружениях с. Полноват и с. Ванзеват расположены насосные центральные станции для повышения напора (давления) воды.

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» установлено:

Исходная вода от скважин с. Полноват и с. Ванзеват подается на водоочистные сооружения насосами 1-го подъема. Состав и характеристики насосного оборудования 1-го подъема с.п. Полноват представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Состав и характеристика насосного оборудования

| Наименование узла и его местоположение | № скважины | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| село Полноват |
| ВЗУ | 1 | ЭЦВ-6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 |
|  | 2 | ЭЦВ-6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 |
|  | 3* | - | - | - | - |
| село Ванзеват |
| ВЗУ | 1 | GRUNDFOS JP5 Booster/24 | 4 | 39,5 | 0,75 |

В результате технического обследования насосов 1-го подъема установлено, что оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении организаций, занятых в сфере водоснабжения поселений, входящих в состав сельского поселения Полноват находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов.

Эксплуатацию водопроводных сетей осуществляют:

в селе Полноват – ОАО «ЮКЭК-Белоярский»;

в селе Ванзеват – ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Эксплуатирующие организации обслуживают водопроводы от объектов водозабора непосредственно до потребителей.

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей проложенных в населенных пунктах сельского поселения Полноват приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Характеристика водопроводных сетей на территории с.п. Полноват

| Диаметр трубопровода (условный), мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полноват |
| 32 | 363 | сталь | 2008 | 35 |
| 50 | 407 | сталь | 2008 | 35 |
| 70 | 387 | сталь | 2008 | 35 |
| 80 | 752 | сталь | 2008 | 35 |
|  | 133 | сталь | 2008 | 35 |
| 100 | 1673 | сталь | 2008 | 35 |
|  | 688 | сталь | 2008 | 35 |
|  | 557 | сталь | 2008 | 35 |
|  | 287 | сталь | 2008 | 35 |
|  | 216 | сталь | 2008 | 35 |
|  | 225 | сталь | 2008 | 35 |
|  | 212 | сталь | 2008 | 35 |
| Всего: Полноват | 5900 |  |  | 35 |
| с. Ванзеват |
| 50 | 35 | сталь | 1998 | 85 |
| 70 | 144 | сталь | 1998 | 85 |
| 100 | 130 | сталь | 1998 | 85 |
| 100 | 17 | сталь | 2004 | 55 |
| 125 | 90 | сталь | 2004 | 55 |
| итого | 416 |  |  | 73 |

1. ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в сельском поселении Полноват осуществляет деятельность в сфере централизованного водоснабжения в селе Полноват. По данным, предоставленным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», в селе Полноват напорно-разводящие водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения диаметром  32-100 мм, материал – сталь.

Схема водоснабжения тупиковая, большой износ сетей приводит к не отлаженному гидравлическому режиму  работы, обуславливает частые аварии и ухудшение качества подаваемой потребителям воды.

Сети водопровода в основном  проложены совместно с тепловыми сетями. Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.

В результате технического обследования водопроводных сетей на территории села Полноват были выявлены недостатки:

согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.5 противопожарные и хозяйственно-питьевые сети должны быть кольцевые;

большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

2. ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в сельском поселении Полноват осуществляет деятельность в сфере централизованного водоснабжения в селе Ванзеват. По данным, предоставленным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», в селе Полноват напорно-разводящие водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения диаметром  50-125 мм, материал – сталь.

Схема водоснабжения тупиковая, большой износ сетей приводит к  не отлаженному гидравлическому режиму  работы, обуславливает частые аварии и ухудшение качества подаваемой потребителям воды.

Сети водопровода в основном  проложены совместно с тепловыми сетями. Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.

Результаты проведения контроля качества воды (лабораторные измерения аккредитованной лабораторией) показывают, что внутренних поверхностей трубопроводов, позволяет обеспечить качество воды в процессе транспортировки, удовлетворяющее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения Полноват осуществляют:

в селе Полноват – ОАО «ЮКЭК-Белоярский»;

в селе Ванзеват – ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Опрос представителей указанной организации, а также материалов собранных при разработке схемы водоснабжения выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения:

1. По водоснабжению села Полноват выявлены следующие проблемы:

вода поступающая потребителю, по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  и ГОСТ Р 51232-98;

согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.5 противопожарные и хозяйственно-питьевые сети должны быть кольцевые;

большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения;

высокий удельный расход электроэнергии на производство воды;

отсутствие автоматизации технологического процесса.

Станция очистки воды довольно новая и современная, но высокий удельный расход электроэнергии на 1 м3 воды  показывает о необходимости выполнения ряда мероприятий, повышающих энергоэффективность. На водозаборных скважинах отсутствуют  расходомеры исходной воды, нет датчиков уровня воды в скважинах, электросчетчиков на каждой скважине, шкафов управления работы насосов с системой контроля работы и защиты двигателя, системы мониторинга и удаленного управления состоянием насосов,  нет возможности оперативно отслеживать параметры работы водозабора и своевременно устранять и предотвращать аварийные ситуации.

2. По водоснабжению села Ванзеват выявлены следующие проблемы:

согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.5 противопожарные и хозяйственно-питьевые сети должны быть кольцевые;

большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Полноват, система централизованного горячего водоснабжения  отсутствует.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Белоярского района входит в зону прерывистого распространения многолетних мерзлых пород. Мерзлотные явления наблюдается на всей территории.

Согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, нормативная глубина промерзания грунта на территории Белоярского района Тюменской области (значения взяты по ближайшему населенному пункту - Октябрьский) составляет:

для суглинков и глин 2,16 м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 2,63 м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 2,81 м;

для крупнообломочных грунтов 3,19м.

Сельское поселение Полноват относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем, глубина заложения труб систем водоснабжения, считая до низа, составляет:

для суглинков и глин 2,66* м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 3,13* м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 3,31* м;

для крупнообломочных грунтов 3,69* м.

*- меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих: замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах сельского поселения Полноват владеет на законном основании администрация Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения в селе Полноват и селе Ванзеват осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в 2011 году получено от Управления по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области право добычи пресных подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности на территории сельских поселений Белоярского района. Основание – лицензия на право пользования недрами серии ХМН, номер - 02546, вид – ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 10.05.2021. Участок имеет статус горного отвода.

Приложением к лицензии установлены условия пользования недрами, а именно максимальный разрешенный водоотбор по участкам водозаборов:

водозабор №2 (на территории села Полноват) – 61,26 м3/сут;

водозабор №3 (на территории села Ванзеват) – 3,9 м3/сут.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Полноват на период до 2025 года являются:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

внедрение энергосберегающих технологий;

повышения надежности системы водоснабжения;

улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения  являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения сельского поселения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013), «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

По полученной информации от ресурсоснабжающей организации разрабатывались целевые показатели деятельности организаций занятых в сфере водоснабжения на территории муниципального образования на 2014 год плановые (ожидаемые) в разрезе требуемых для схем водоснабжения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. Информация по целевым показателям за 2014 год представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский»

| № п/п | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,34 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 2,77 |

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского округа

Согласно предоставленным данным, в течение расчетного срока схемы водоснабжения планируются приросты строительных фондов в административных границах сельского поселения Полноват, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенного пункта. Площади строительных фондов в течение расчетного срока представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Перспективная застройка с.п. Полноват

| № п/п | Перспективное строительство | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | 110 одноэтажных индивидуальных домов | 8803,6 |
| 2 | 2 одноэтажных двухквартирных дома | 288 |
| 3 | 4 одноэтажных многоквартирных дома | 3088,25 |
| Социальная инфраструктура |
| 4 | Административное здание | 503,98 |
| 5 | Административное здание | 503,98 |
| 6 | Административное здание | 503,98 |
| 7 | Административное здание | 503,99 |
| 8 | Гостиница на 5 мест | 89,6 |
| 9 | Детский сад на 40 мест | 191,5 |
| 10 | Магазин на 100 м2 торговой площади | 124,98 |
| 11 | Магазин на 100 м2 торговой площади | 124,98 |
| 12 | Магазин на 100 м2 торговой площади | 124,99 |
| 13 | Морг | 127,9 |
| 14 | Предприятие общественного питания на 15 мест | 115,26 |
| 15 | Административное здание | 767,98 |
| 16 | Пункт бытового обслуживания с химчисткой | 178 |
| 17 | Участковая больница на 35 коек | 2267,2 |
| 18 | Пункт милиции | 122,2 |

Так же, согласно предоставленным данным до 2025 г. ожидается увеличение численности проживающих людей на территории сельского поселения Полноват. Демографические показатели по муниципальному образованию Белоярского района сельское поселение Полноват в течение расчетного срока представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Демографические показатели по с.п. Полноват

| № п/п | населенный пункт | среднегодовая численность постоянного населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | с.п. Полноват | 1375 | 1408 | 1353 | 1353 | 1337 | 1331 |
|  | с. Полноват | 1230 | 1214 | 1208 | 1208 | 1192 | 1186 |
|  | с. Ванзеват | 145 | 194 | 145 | 145 | 145 | 145 |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
|  | с.п. Полноват | 1331 | 1315 | 1309 | 1309 | 1293 | 1287 |
|  | с. Полноват | 1186 | 1170 | 1164 | 1164 | 1148 | 1142 |
|  | с. Ванзеват | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |

Исходя из вышеуказанного, по селу Полноват сельского поселения Полноват в течение расчетного срока схемы водоснабжения до 2025 года планируется:

строительство нового водозабора из четырех скважин (3 раб.+ 1 рез.);

строительство нового комплекса  водопроводных очистных сооружений ВОС-606 на

новой территории обеспечивающей устройство зон санитарной охраны в составе:

- водопроводной очистной станции с насосной станцией второго подъема;

двух резервуаров чистой воды c неприкосновенным пожарным и регулирующим запасом воды объемом по 200 м3 каждый;

строительство новых кольцевых напорно-разводящих сетей сельского поселения;

строительство водовода первого подъема 2Ду=160мм;

строительство водовода второго подъема 2Ду=160мм;

реконструкция изношенных водопроводных сетей.

По селу Ванзеват сельского поселения Полноват в течение расчетного срока схемы водоснабжения до 2025 года планируется:

реконструкция изношенных водопроводных сетей.

# БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общие балансы подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке составлены по организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Полноват. Деятельность на территории населенных пунктов сельского Полноват осуществляют:

в селе Полноват – ОАО «ЮКЭК-Белоярский»;

в селе Ванзеват – ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

1. Общий баланс подачи и реализации воды, с учетом потерь воды при ее транспортировке за 2012-2014 гг. в селе Полноват, составленный по отчетным данным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в с. Полноват

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 20.34 | 22.62 | 22.80 |
| Собственные нужды | тыс. м3/год | 1.27 | 1.14 | 1.42 |
| Неучтенные расходы | тыс. м3/год | 2.68 | 3.54 | 2.23 |
| То же в % в поданной в сеть | % | 14,0 | 16,5 | 10,4 |
| Реализовано | тыс. м3/год | 16.39 | 17.94 | 19.16 |

2. Общий баланс подачи и реализации воды, с учетом потерь воды при ее транспортировке за 2012-2014 гг. в селе Ванзеват, составленный по отчетным данным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в с. Ванзеват

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 1.29 | 1.05 | 0.92 |
| Собственные нужды | тыс. м3/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Неучтенные расходы | тыс. м3/год | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| То же в % в поданной в сеть | % | 9,1 | 9,1 | 9,0 |
| Реализовано | тыс. м3/год | 1.17 | 0.96 | 0.84 |

## Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В системе водоснабжения сельского поселения Полноват централизованное водоснабжение сложилось в двух населенных пунктах:

село Полноват;

село Ванзеват.

Технологические зоны централизованного водоснабжения сельского поселения Полноват охватывают территории населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность по водоснабжению ресурсоснабжающие организации:

в селе Полноват и в селе Ванзеват – технологическая зона водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012 – 2014 гг. представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 |
| село Полноват |
| Поднято питьевой воды | 0.056 | 20.34 | 0.062 | 22.62 | 0.062 | 22.80 |
| Потребление питьевой воды (реализация) | 0.045 | 16.39 | 0.049 | 17.94 | 0.052 | 19.16 |
| село Ванзеват |
| Поднято питьевой воды | 0.004 | 1.29 | 0.003 | 1.05 | 0.003 | 0.92 |
| Потребление питьевой воды (реализация) | 0.003 | 1.17 | 0.003 | 0.96 | 0.002 | 0.84 |

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по сельскому поселению Полноват по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей составлен по отчетным данным ОАО «ЮКЭК-Белоярский». В таблице 3.4 приводится структурный баланс реализации воды за 2012-2014 гг. по сельскому поселению Полноват (по с. Полноват и с. Ванзеват суммарно) с разбивкой по составляющим.

Таблица 3.4 - Структурный баланс реализации питьевой воды

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зона обслуживания ОАО "ЮКЭК" |
| Подано потребителю в т.ч. | тыс.м3 | 17.6 | 18.9 | 20.0 |
|  население | тыс.м3 | 6.7 | 8.1 | 8.5 |
|  бюджетные организации | тыс.м3 | 6.8 | 6.8 | 7.0 |
|  прочие предприятия | тыс.м3 | 4.1 | 4.0 | 4.5 |
| Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения | чел. | 1466 | 1466 | 1440 |

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры» установлен и действует до настоящего времени порядок определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе приложением №1 установлены нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги.

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп приведен на рисунке 3.1.

Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги используются новые, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11 ноября 2013 года №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры» (рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

Организациями, осуществляющими деятельность по холодному водоснабжению на территории сельского поселения Полноват, не организован коммерческий учет питьевой воды на ВЗУ. Объем поднятой воды определяется расчетным методом.

Так же, по сельскому поселению Полноват отсутствует приборный коммерческий учет на объектах, присоединенных к трубопроводам питьевого водоснабжения.

По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по холодному и горячему водоснабжению на территории сельского поселения Полноват и администрации сельского поселения Полноват планы по установке коммерческих приборов учета - не составлялись.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

В состав системы водоснабжения сельского поселения Полноват входят технологически связанные между собой: водозаборные сооружения, станции очистки и подготовки воды, транспортирующие воду трубопроводы.

Систему водоснабжения сельского поселения Полноват образуют производственные мощности объектов:

в селе Полноват - эксплуатирует ОАО «ЮКЭК-Белоярский»;

в селе Ванзеват - эксплуатирует ОАО «ЮКЭК-Белоярский»;

Характеристики водозаборных сооружений расположенных на территории сельского поселения Полноват- дебит скважин, тип (модель) установленных на скважинах, по состоянию на момент технического обследования систем водоснабжения поселения, погружных насосов и производительность насосов представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Характеристики водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование населенного пункта | Номер скважины | Дебит скважины, м3/ч | Тип (модель) насоса | Производительность насоса, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Полноват | №1 | 6 | ЭЦВ-6-6,3-125 | 6.3 |
| 2 |  | №2 | 5 | ЭЦВ-6-6,3-125 | 6.3 |
| 3 | село Ванзеват | №1 | 4.4 | GRUNDFOS марки JP5 Booster/24 | 4 |

Суммарный дебит водозаборных сооружений и производительность установленных на водозаборных сооружениях насосов, по населенным пунктам сельского поселения Полноват представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных сооружениях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч | Производительность насосов, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Полноват | 11,0 | 12,6 |
| 2 | село Ванзеват | 4,4 | 3,0 |

Данные по дебиту скважин и часовому расходу воды, поднятой из недр  и образованный резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г. по населенным пунктам сельского поселения Полноват показаны в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч | Поднято воды, м3/ч | Резерв/дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Полноват | 11.0 | 6,7 | 4,3 |
| 2 | село Ванзеват | 4.4 | 0,6 | 3,8 |

Сооружения для очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Полноват расположены в селе Полноват (эксплуатирует ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

Так же, фильтровальная станция для очистки воды расположена на территории села Ванзеват.

Характеристики действующих сооружений для очистки и подготовки воды, расположенных на территории сельского поселения Полноват, представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сутки | м3/ч |
| 1 | село Полноват | ВОС | 150 | 13,5 |

Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды, часовому расходу воды, поднятой из недр  и образованный резерв/дефицит сооружений очистки и подготовки воды за 2014г. по населенным пунктам сельского поселения Полноват показаны в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Производительность сооружения, м3/ч | Поднято воды, м3/ч | Резерв/дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Полноват | 13,5 | 6,7 | 6,8 |

Из таблицы видно, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, на сооружениях очистки и подготовки воды, на территории сельского поселения Полноват имеется достаточный резерв для развития.

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от ВЗУ до потребителей в населенных пунктах сельского поселения Полноват показал, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором, обеспечивая качественное водоснабжения в любой точке населенного пункта.

Общий вывод по системе водоснабжения сельского поселения Полноват:

производственные мощности системы водоснабжения населенных пунктов в сельском поселении Полноват по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения имеют достаточный резерв для развития.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Централизованное водоснабжение сельского поселения Полноват в настоящий период и в течение расчетного срока (до 2025г.) предназначается для удовлетворения:

хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений, рекреационных объектов;

хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей;

противопожарных нужд населенных пунктов, предприятий и рекреационных объектов.

Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды по населенным пунктам с.п. Полноват до 2025 г., рассчитаны с учетом свода правил СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», сводом правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», Федеральным законом от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», исходя из текущего объема потребления воды и его динамики, с учетом принятого сценария развития поселения и системы водоснабжения (увеличение численности населения).

Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в соответствии со сводом правил  СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя в сутки (1 учащегося и 1 преподавателя в смену, 1 больной в смену, 1 ребенок, % вместимости бассейна в сутки) и представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на 1 жителя

| Водопотребитель | Измеритель | Нормы расхода воды в сутки максимального водопотребления, л/сут |
| --- | --- | --- |
| Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм | 1 житель | 250 |
| Общежития без душевых | 1 житель | 60 |
| Общежития с душевыми | То же | 100 |
| То же, со столовыми и прачечными, а также гостиницы и пансионаты с общими ваннами | То же | 140 |
| Гостиницы и пансионаты с ванными в отдельных номерах | То же | 230 |
| Больницы, санатории и дома отдыха общего типа | 1 койка | 250 |
| Санатории и дома отдыха с ваннами во всех жилых комнатах | То же | 350 |
| Больницы и санатории с грязелечением | То же | 500 |
| Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 75 |
| То же, с круглосуточным пребыванием детей | То же | 100 |
| Школы-интернаты | 1 место | 200 |
| Пионерские лагеря | То же | 200 |
| Бани без плавательных бассейнов | 1 посетитель | 180 |
| Прачечные механизированные | 1 кг сухого белья | 75 |
| Прачечные немеханизированные | То же | 40 |
| Столовые, рестораны | 1 блюдо | 12 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 15 |
| Административные здания | 1 работающ. | 15 |
| Школы | 1 учащийся | 20 |
| Продовольственные магазины | 1 рабочее место | 400 |
| Парикмахерские | То же | 120 |

Расчетные расходы воды принимаются с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления равного 1,2.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии со СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (с изменением №1) (п. 5.1, табл.1) – 35 л/с из расчета возникновения двух пожаров.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130.2009 (п. 4.1.1, табл. 1) принимается равным 5,0 л/с (2 струи по 2,5 л/с на одну струю).

Расход воды на пополнение пожарного запаса составит: (5+35)×3600×2×3/1000 = 864 м3.

Перспективные балансы потребления питьевой и горячей воды по населенным пунктам сельского поселения Полноват на расчетный срок схемы водоснабжения рассчитаны по предоставленным данным ресурсоснабжающей организацией, с учетом информации о многоквартирных домах и планируемых приростов численности населения и допущений, указанных в пункте 2.2 настоящего документа.

Прогноз приростов объемов потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды по населенным пунктам с.п. Полноват представлен в таблице 3.11.

Прогнозные годовые значения потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды по населенным пунктам с.п. Полноват на расчетный срок схемы водоснабжения с учетом перспективы развития приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.11 – Приросты объемов потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды по населенным пунктам с.п. Полноват

| Наименование показателей | Рассматриваемый срок |
| --- | --- |
|  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
|  | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 |
| с. Полноват |
| население | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| с. Ванзеват |
| население | 2.94 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 3.12 – Существующее и перспективное годовое потребление водопроводной воды в с.п. Полноват, тыс.м3/год

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| с. Полноват |
| Годовое водопотребление | тыс. м3/год | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| с. Ванзеват |
| Годовое водопотребление | тыс. м3/год | 0.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Полноват, система централизованного горячего водоснабжения  отсутствует.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

В населенном пункте на территории сельского поселения Полноват приборный коммерческий учет питьевой воды потребленной абонентами организован не в полном объеме. Расчеты потребленной воды абонентами производятся как приборным методом, так и расчетным методом с учетом нормативов утвержденных Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры».

Значения фактического потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) по населенным пунктам сельского поселения Полноват  рассчитаны по данным предоставленным ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность по водоснабжению на территории сельского поселения Полноват.

Фактический (за базовый 2014г.) расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен как средний за каждые сутки в течение года, с учетом ежедневного потребления.

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен исходя из расчетного (среднего за год) суточного расхода, с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления учитывает уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и по дням недели.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) по сельскому поселению Полноват представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.13 – Фактическое и ожидаемое потребление воды

| Наименование показателя | Ед. изм-я | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| с. Полноват |
| Годовое водопотребление | тыс. м3/год | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| Среднесуточное водопотребление | м3/сут | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Максимально суточное водопотребление | м3/сут | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| с. Ванзеват |
| Годовое водопотребление | тыс. м3/год | 0.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Среднесуточное водопотребление | м3/сут | 2.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Максимально суточное водопотребление | м3/сут | 2.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселения Полноват сложились следующие технологические зоны централизованного водоснабжения:

В технологической зоне водоснабжения села Полноват осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах, обслуживаемых ОАО «ЮКЭК-Белоярский», общественных зданий и иных объектов. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водозабор с тремя артезианскими скважинами, водопроводные очистные сооружения и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

В технологической зоне водоснабжения села Ванзеват осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающего в многоквартирных домах, обслуживаемых ОАО «ЮКЭК-Белоярский», общественных зданий и иных объектов. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водозабор с одной артезианской скважиной и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Потребителями воды питьевого качества в сельском поселении Полноват являются следующие типы абонентов:

абоненты  группы «население»  -  многоквартирные и жилые дома, для проживания населения;

абоненты группы «бюджетные организации» - объекты коммунально-бытового и общественно-делового назначения, в том числе объекты  Министерства обороны Российской Федерации;

абоненты группы «прочие» - объекты коммунально-бытового, общественно-делового  и производственного назначения, в которых осуществляют деятельность юридические лица;

абоненты  группы «производственные объекты» - объекты потребляющие воду в производственных целях;

собственное потребление организаций.

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов по населенным пунктам территории сельского поселения Полноват, на расчетный срок представлен в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов, тыс.м3/год

| Наименование населенного пункта | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| сельское поселение Полноват (село Полноват и село Ванзеват) |
| абоненты группы «население» | 8.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| абоненты группы «прочие» | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| комплексная застройка | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери горячей и питьевой воды включают в себя:

расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации;

расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений

естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

По информации, полученной от организации осуществляющей водоснабжение на территории сельского поселения Полноват (ОАО «ЮКЭК-Белоярский») фактические потери воды при ее транспортировке (отсутствие повреждений на водопроводных сетях) – отсутствуют. Имеют место балансовые потери, которые отражают в расчетах как разница добываемой и распределяемой воды, в связи с невозможностью организации приборного учета.

Значения фактических потерь воды по организациям, осуществляющим деятельность по водоснабжению в сельском поселении Полноват за 2014г. показаны в таблице 3.15. Перспективные значения неучтенных расходов и потерь воды в водопроводных сетях на расчетный срок Схемы водоснабжения до 2025 года, так же представлены в таблице 3.15. Снизить значения потерь воды в водопроводных сетях предлагается за счет реконструкции изношенных водопроводных сетей в течение расчетного срока.

Таблица 3.15 – Фактические потери воды за 2014 г.

| Организация | 2014 г. (факт) | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полноват |
| Потери воды, тыс.м3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |
| Потери воды, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 8.7 | 7.9 | 7.0 | 2.8 |
| с. Ванзеват |
| Потери воды, тыс.м3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Потери воды, % | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |

Расчетные значения неучтенных расходов и потерь воды питьевого качества из водопроводных сетей с 2014 по 2025 гг. представлены на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Перспективные расчетные значения неучтенных расходов и потерь в водопроводных сетях

## Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения до 2025г. по технологическим зонам водоснабжения (баланс реализации воды, совмещенный с территориальным) населенных пунктов сельского поселения Полноват представлен в таблице 3.13.

Перспективный баланс водоснабжения до 2025г. по технологическим зонам водоснабжения (структурный, совмещенный с территориальным – баланс реализации воды по группам абонентов) населенных пунктов сельского поселения Полноват представлен в таблице 3.14.

Перспективный баланс водоснабжения до 2025г. по технологическим зонам водоснабжения (баланс подачи воды) населенных пунктов сельского поселения Полноват, представлен в таблице 3.16.

Таблица 3.16 – Водохозяйственный баланс по с.п. Полноват

| Подача воды, тыс. м3 | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| село Полноват | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 26.8 |
| село Ванзеват | 0.9 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Мощность водозаборных сооружений обусловлена дебитом скважин, из которых производится добыча подземных вод и производительностью сооружений подготовки и очистки воды.

Значения дебита скважин расположенных на территории сельского поселения Полноват, указанные по их паспортам, представлены в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Дебит ВЗУ

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Полноват | 11 |
| 2 | село Ванзеват | 4.4 |

Результаты расчета резерва/дефицита мощности ВЗУ на территории сельского поселения Полноват, по годам расчетного срока схемы водоснабжения поселения, представлены в таблице 3.18.

Таблица 3.18 – Резерв/дефицит ВЗУ на расчетный срок

| Параметр, м3/ч | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| с. Полноват |
| дебит скважины | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| поднято воды | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.9 |
| резерв/дефицит | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.1 |
| с. Ванзеват |
| дебит скважины | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| поднято воды | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| резерв/дефицит | 3.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |

Из таблицы видно, что существующих производственных мощностей скважин (дебит скважин и производительность установленного насосного оборудования) на территории сельского поселения Полноват достаточно для удовлетворения перспективного спроса в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения.

Сооружения для очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Полноват расположены в селе Полноват (эксплуатирует ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

Так же, фильтровальная станция для очистки воды расположена на территории села Ванзеват., состоящая из двух параллельно работающих фильтра обезжелезивания.

Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды по населенным пунктам сельского поселения Полноват представлены в таблице 3.19.

Таблица 3.19 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сутки | м3/ч |
| 1 | село Полноват | обезжелезивание | 150 | 13,5 |

Результаты расчета резерва/дефицита мощности на перспективу существующих установок очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Полноват, по годам расчетного срока схемы водоснабжения поселения, представлены в таблице 3.20.

Таблица 3.20 – Резерв/дефицит установок очистки воды на перспективу

| Параметр, м3/ч | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| село Полноват |
| производительность ВОС | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| поднято воды | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.9 |
| резерв/дефицит | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 5.6 |
| село Ванзеват |
| производительность ВОС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поднято воды | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| резерв/дефицит | - | - | - | - | - | - | - | - |

Из таблицы видно, что существующей производительности водоочистных сооружений достаточно для удовлетворения перспективного спроса в течение всего расчетного срока, до 2025 года.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с определениями, данными Федеральными законами от 07.12.20011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Эксплуатацию систем водоснабжения в сельском поселении Полноват осуществляют:

Открытое акционерное общество «ЮКЭК-Белоярский».

Согласно постановлению №64 от 05.03.2013 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения» наделить статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение в селе Полноват и селе Ванзеват.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

## Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения сельского поселения Полноват учитывалось:

в рассматриваемый период до 2025 г. планируются приросты строительных фондов в административных границах сельского поселения Полноват, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов;

в ходе проведения технического обследования действующих объектов систем централизованного водоснабжения на территории населенных пунктов в административных границах сельского поселения Полноват выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоснабжения и увеличивают затраты на водоснабжение.

Исходя, из этого, производительность сетей и сооружений определена с учетом развития на 2025 год в соответствии с утвержденным генпланом с.п. Полноват и составляет на расчетный срок – 606 м3/сут.

Проектируемой системой водоснабжения села Полноват предусмотрено:

- строительство нового водозабора из четырех скважин (3 раб.+ 1 рез.);

- строительство нового комплекса  водопроводных очистных сооружений ВОС-606 на

новой территории обеспечивающей устройство зон санитарной охраны в составе:

а) водопроводной очистной станции с насосной станцией второго подъема;

б) двух резервуаров чистой воды c неприкосновенным пожарным и регулирующим запасом воды объемом по 200 м3 каждый;

строительство новых кольцевых напорно-разводящих сетей сельского поселения;

строительство водовода первого подъема 2Ду=160мм;

строительство водовода второго подъема 2Ду=160мм.

реконструкция изношенных водопроводных сетей;

трассировка магистральных сетей водопровода предусматривается по проектируемым  и существующим улицам и проездам;

водопроводные очистные сооружения приняты заводского изготовления  в комплектно-блочном исполнении разработки ОАО «НИИ КВОВ «ВОС-26».

водопроводные сети оборудуются пожарными гидрантами в северном исполнении и стальной запорной арматурой.

Проектируемой системой водоснабжения села Ванзеват предусмотрено:

реконструкция изношенных водопроводных сетей.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения сельского поселения Полноват являются:

реконструкция и строительство водозаборных узлов;

реконструкция и устройство станции очистки и подготовки воды (обезжелезивания) для улучшения качества воды подаваемой потребителям;

реконструкция водопроводных сетей для подключения потребителя.

Техническим обоснованием мероприятий являются:

вода поступающая потребителю, по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  и ГОСТ Р 51232-98;

отсутствие централизованного водоснабжения у преобладающего большинства общественной и жилой застройки;

согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.5 противопожарные и хозяйственно-питьевые сети должны быть кольцевые;

большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения сельского поселения Полноват являются:

реконструкция и строительство водозаборных узлов;

реконструкция и устройство станции очистки и подготовки воды (обезжелезивания) для улучшения качества воды подаваемой потребителям;

реконструкция водопроводных сетей для подключения потребителя.

Основные мероприятия о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

| №№ п/п | Наименование объектов | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Село Полноват |
| 1 | Строительство водозаборного узла, в том числе: | 2017-2021 |
| 1.1 | Устройство четырех водозаборных скважин, глубиной 110 м, суммарный дебит 40-44 м3/ч |  |
| 1.2 | Строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) производительность 606 м3/сут |  |
| 1.3 | Установка 2-х РВЧ 200 м3 |  |
| 1.4 | Строительство сборного водовода первого подъема от скважин 2Ду=160мм – 740 м (в одну нитку) |  |
| 1.5 | Строительство водовода второго подъема от ВОС до водонапорных сетей 2 Ду=160 мм – 350 м (в одну нитку) |  |
| 1.6 | Автоматизация. Технологический контроль. Диспетчеризация |  |
| 2 | Строительство напорно-разводящих водопроводных сетей – 14220 м, в том числе | 2016-2025 |
| 2.1 | (110мм – 10880 м (ПЭ) |  |
| 2.2 | (160мм – 700 м (ПЭ) |  |
| 2.3 | (108мм – 1870 м (ст.) совместно с тепловыми сетями |  |
| 2.4 | (((9мм – 770 м (ст.) совместно с тепловыми сетям |  |
| 3 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей (110мм – 1770 м (ПЭ) | 2016-2025 |
| Село Ванзеват |
| 1 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей (110мм – 300 м (ПЭ) | 2016-2025 |

Мощность водозаборных сооружений обусловлена дебитом скважин, из которых производится добыча подземных вод и производительностью сооружений подготовки и очистки воды. С учетом строительства четырех водозаборных скважин и очистных сооружений, мощность водозаборных сооружений и очистных сооружений увеличится. Таким образом, результаты расчета резерва/дефицита мощности ВЗУ на территории сельского поселения Полноват, по годам расчетного срока схемы водоснабжения поселения, представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Баланс водопотребления

| Параметр, м3/ч | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| село Полноват |
| производительность ВОС | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 68.0 |
| поднято воды | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.9 |
| резерв/дефицит | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 60.1 |
| село Ванзеват |
| производительность ВОС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поднято воды | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| резерв/дефицит | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Согласно предоставленным данным организацией, занятой в сфере водоснабжения сельского поселения Полноват Схемой планируется развитие автоматизации, технологического контроля и диспетчеризации.

Автоматизация и технологический контроль предусматривается для сооружений села Полноват:

насосная станция первого подъема над скважинами;

водоводы первого подъема;

водоводы второго  подъема;

станция очистки водопроводной воды с насосной станцией второго подъема;

резервуары чистой воды;

напорно-разводящие сети.

Диспетчерское управление системой водоснабжения, оснащенное средствами телемеханизации, обеспечивает:

централизацию контроля управления работой системы;

повышение оперативности управления и контроля за работой системы;

бесперебойное снабжение потребителей водой;

возможность обеспечения наиболее целесообразного режима работы системы;

выполнение наиболее ответственных операций по переключению  и ликвидации последствий аварий в сетях;

контроль за расходом воды  в сети и, соответственно, возможность разработки мероприятий по снижению потерь.

Для решения поставленных задач необходимо предусмотреть:

организацию системы диспетчерского контроля и управления, состоящую из автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора и системы сбора и хранения информации, располагаемых в помещении единого диспетчерского пункта коммунального хозяйства (ЕДПКХ) (предусматриваемого в разделе системы электроснабжения);

оснащение отдельных колодцев электрифицированными отключающими устройствами и обеспечение возможности управления данными отключающими устройствами с диспетчерского пункта с организацией в указанных колодцах диктующих точек сети;

оснащение всех направлений по водоводам в диктующих точках расходомерами воды и датчиками давления;

установку в диктующих точках  устройств сбора, приема и передачи данных (УСПД) на АРМ оператора ЕДПКХ;

установку водосчетчиков в всех потребителей.

Передача информации предусматривается по каналам беспроводной связи.

Информация по техническому учету расхода воды в системе и на отдельных ее участках передается на соответствующий АРМ производственно-технического отдела головной организации для разработки мероприятий по снижению потерь.

Настоящей работой предусмотрено создание автоматизированной системы коммерческого учета расхода воды (АСКУВ) с передачей информации на соответствующий АРМ головной организации.

Кроме этого, предусматривается передача на соответствующий АРМ головной организации:

сигнализации предельных значений уровней воды в резервуарах на площадке ВОС;

измерения давления воды в напорных патрубках всех групп насосов насосной станции второго подъема.

Мероприятия по автоматизации, технологического контроля и диспетчеризации представлены в таблице 4.1. Срок реализации мероприятий – 2017-2021 года.

Схемой в селе Ванзеват развитие автоматизации, технологического контроля и диспетчеризации не планируется.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

По состоянию на момент разработки схемы водоснабжения в сельском поселении Полноват большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, сооружений оснащены приборами учета воды. Описание системы коммерческого учета в сельском поселении Полноват дано в пункте 3.5 настоящего документа.

При осуществлении расчетов за потребленную воду применяются расчетный метод, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование

Подключение перспективных потребителей сельского поселения Полноват планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов недостаточна для присоединения к сетям новых объектов. Перечень участков водопроводной сети предлагаемых к строительству и реконструкции, представлен в таблице 4.3 настоящего документа.

Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а так же определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Таблица 4.3 – Мероприятия по строительству и реконструкции напорно-разводящих водопроводных сетей

| №№ п/п | Наименование объектов | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Село Полноват |
| 1 | Строительство напорно-разводящих водопроводных сетей – 14220 м, в том числе | 2016-2025 |
| 2.1 | (110мм – 10880 м (ПЭ) |  |
| 2.2 | (160мм – 700 м (ПЭ) |  |
| 2.3 | (108мм – 1870 м (ст.) совместно с тепловыми сетями |  |
| 2.4 | (((9мм – 770 м (ст.) совместно с тепловыми сетям |  |
| 2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей (110мм – 1770 м (ПЭ) | 2016-2025 |
| Село Ванзеват |
| 1 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей (110мм – 300 м (ПЭ) | 2016-2025 |

## Рекомендации о месте размещения насосных станции, резервуаров, водонапорных башен

На расчетный срок Схемы водоснабжения сельского поселения Полноват до 2025 года рекомендуется установка двух резервуаров чистой воды объемом 200 м3 каждый на территории села Полноват. Срок реализации мероприятий 2021-2021 гг.

Основные мероприятия о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения представлены в таблице 4.1.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Большую часть перспективной застройки поселений с.п. Полноват составляют многоквартирные жилые дома. Строительство их будет осуществляться на территориях населенных пунктов свободных от застройки.

Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим инженерным коммуникациям. Трассировка водопроводных сетей по территории районов перспективной застройки до отдельных потребителей. Строительство напорно-разводящих сетей сельского поселения для подключения перспективных потребителей представлены в таблице 4.3.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующее размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения сельского поселения Полноват отражается организациями, занятыми в сфере водоснабжения поселения на картах (схемах).

На рисунках 4.1 показаны отдельные территории поселения с направлениями размещения объектов водоснабжения и трасс водопроводных сетей.

Рисунок 4.1 – Карта (схема) системы водоснабжения села Полноват

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02,  регистрационный  № 3399).

Первый пояс охранной зоны скважин и ВОС устанавливается в размере 30 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Территория ВОС благоустраивается и ограждается забором по границе пояса строгого режима. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, определённые санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствии с требованиями генеральным планом предусматривается:

организация на территории поселения системы сбора и очистки поверхностных стоков, при помощи системы водоотводных лотков с последующей очисткой на очистных сооружения;

оборудование коммунально-складских территорий и территории зверофермы сооружениями очистки и утилизации промышленных стоков.

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

При анализе существующего положения в системе водоснабжения сельского поселения Полноват вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

В процессе реализации мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения поселений, входящих в состав сельского поселения Полноват, принято решение о необходимости оборудования существующих водозаборов системами водоочистки. В качестве систем ВОС предложены блочно-модульные установки, укомплектованные необходимыми модулями очистки.

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.

Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия

Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных - едва ли не самый распространённый практический метод обеззараживания воды, начало массового использование которого многими странами Западной Европы, США и Россией датируется первой четвертью XX века.

Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;

необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;

концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;

замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;

гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности.

Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы гипохлорита натрия: типовая концентрация активного хлора в них составляет 0,2—2 мг/л против 1—16 мг/л для газообразного хлора. Разбавление промышленных растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте.

Так же с технической точки зрения, принимая во внимание условие использования в Российской Федерации, эксперты отмечают:

существенно более высокую степень безопасности технологии производства реагента;

относительную безопасность хранения и транспортировки до места использования;

лояльные требования к технике безопасности при работе с веществом и его растворами на объектах;

не подведомственность технологии обеззараживания воды гипохлоритом Ростехнадзору Российской Федерации.

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВОС отсутствует, реагент можно завозить на ВОС «по мере необходимости».

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоснабжения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с.п. Полноват, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр. от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 372,05 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

- 2016 год – 29,24 млн. руб.

- 2017 год – 45,17 млн. руб.

- 2018 год – 45,17  млн. руб.

- 2019 год – 45,17 млн. руб.

- 2020-2025 годы – 207,30 млн. руб.:

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и сетей водоснабжения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем капитальных вложений *, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Строительство водозаборного узла | млн. руб. | 67,51 |  | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство напорно-разводящих водопроводных сетей – 14220 м | млн. руб. | 235,02 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
| 3 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей 110мм – 1770 м | млн. руб. | 12,77 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| ИТОГО | млн. руб. | 315,30 | 24,78 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 24,78 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 56,75 | 4,46 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 372,05 | 29,24 | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 29,24 | 29,24 | 29,24 | 29,24 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013) «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»

На момент актуализации схемы водоснабжения с.п. Полноват утвержденные инвестиционные программы и мероприятий для ОАО «ЮКЭК-Белоярский», организации, занятой в сфере водоснабжения – не утверждались.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский (с.п. Полноват), с учетом реализации предложений, предусмотренных схемой водоснабжения приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (с.п. Полноват)

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», организацией, занятой в сфере водоснабжения сельского поселения Полноват и Администрацией Белоярского района, бесхозяйные сети водоснабжения на территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения - отсутствуют.

# КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

К недостаткам сложившейся системы канализации с. п. Полноват следует отнести:

отсутствие централизованной системы канализации;

сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Оборудование насосных станций подобрано из условий обеспечения пропуска расчетных расходов стоков, поступающих в них, по коллекторам от соответствующих участков застройки. Данные по намечаемым к строительству насосным станциям приведены в таблице 3.4.

Таблица 1.1 - Данные по намечаемым к строительству насосным станциям

| № пп. | № КНС | Производительность КНС, м3/час | Напор, м | Тип насосов и электродвигатель | Кол-во насосов (раб./рез) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | 7,0 | 12 | 1)Насос погружной канализационный фирмы «Grundfos» SEV.65.80.40.2.51 D Q=22 м3/ч., H=20м. 2)Решетчатый контейнер | 1/1 |
| 2 | КНС-2 | 14,10 | 12 | 1)Насос погружной канализационный фирмы «Grundfos» SEV.65.80.40.2.51 D Q=22 м3/ч., H=20м. 2)Решетчатый контейнер | 1/1 |
| 3 | КНС-3 | 21,2 | 12 | 1)Насос погружной канализационный фирмы «Grundfos» SEV.65.80.40.2.51D Q=22 м3/ч., H=20м. 2)Решетчатый контейнер | 1/1 |
| 4 | ГНС-1 | 35,3 | 20 | 1)Насос погружной канализационный фирмы «Grundfos» SEV.80.100.92.2.51D Q=64 м3/ч., H=20м. | 1/1 |

# Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

К недостаткам сложившейся системы канализации с. п. Полноват следует отнести:

отсутствие централизованной системы канализации;

сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

# Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В сельском поселении Полноват централизованная система водоотведения отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

В с.п. Полноват централизованная система канализации - отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

Схемой  на расчетный срок до 2025 г. планируется создание централизованной системы водоотведения - в селе Полноват.

Расчетные расходы сточных вод по селу Полноват определены  в соответствии с численностью населения и нормами водопотребления, обусловленными перспективной степенью благоустройства жилой застройки.

Демографические показатели по муниципальному образованию Белоярского района сельскому поселению Полноват в течение расчетного срока представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.1 – Демографические показатели по с.п. Полноват

| № п/п | населенный пункт | среднегодовая численность постоянного населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
|  | с. Полноват | 1230 | 1214 | 1208 | 1208 | 1192 | 1186 |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
|  | с. Полноват | 1186 | 1170 | 1164 | 1164 | 1148 | 1142 |

В проекте принята централизованная система водоотведения, которая предусматривает:

сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами и отвод их в канализационные насосные станции (КНС);

перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на канализационные  очистные сооружения (КОС) через главную насосную станцию (ГНС);

очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс в р. Полноватка.

Строительство КОС и КНС, а так же канализационных сетей планируется с 2017 года. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений планируется в 2022 году.

Намечаемые к строительству коллекторы канализации прокладываются таким образом, что все объекты  инфраструктуры с.п. Полноват подключены к централизованной системе канализации.

Предусмотрена прокладка  самотечных коллекторов по  следующим улицам:

ул. Советская, ул. Петрова, ул. Собянина - коллектор №1;

ул. Северная - коллектор №2;

ул. Пермякова, ул. Кооперативная, ул. Собянина - коллектор №3;

ул. Кооперативная - коллектор №4;

ул. Пермякова - коллектор №5;

ул. Лесная - коллектор №6.

Учитывая сложный рельеф местности, отвод сточных вод от потребителей учитывает строительство трех локальных КНС и одной ГНС.

КНС-1 собирает сточные  воды от намечаемого к строительству самотечного коллектора №2 и притоков к нему. КНС-2 собирает сточные  воды от намечаемого к строительству самотечного коллектора №3 и притоков к нему. КНС-3 собирает сточные  воды от намечаемых к строительству самотечных коллекторов №4, №5, №6 и притоков к нему. Далее стоки от КНС-1, КНС-2, КНС-3 подаются по коллектору №1 на ГНС-1. Далее от ГНС-1по напорному коллектору стоки перекачиваются на КОС.

Канализационные  очистные сооружения приняты заводского изготовления  в комплектно-блочном исполнении разработки ОАО «НИИ КВОВ», г. Москва.

Прогноз объемов сточных вод в централизованную систему водоотведения с.п. Полноват представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Приросты объемов сточных вод в централизованную систему водоотведения по с.п. Полноват

| Наименование показателей | Рассматриваемый срок |
| --- | --- |
|  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
|  | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 |
| с. Полноват |
| население | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 106.2 |

Прогнозируемые балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения сельского поселения Полноват представлены в таблице 3.1.

# ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

# Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Ожидаемые поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения села Полноват сельского поселения Полноват на расчетный срок, представлены в таблице 3.1. Объемы поступления сточных вод рассчитывались при условии, что система централизованного водоотведения будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Таблица 3.1 – Баланс поступления сточных вод в с.п. Полноват на расчетный срок

| Параметр, тыс.м3 | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| поступление сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | 349.2 |

# Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

Схемой  на расчетный срок до 2025 г. запланировано создание централизованной системы водоотведения - в селе Полноват.

В соответствии с вышеуказанным, в с.п. Полноват буде создана единственная технологическая зона централизованного водоотведения – технологическая зона ОАО «ЮКЭК-Белоярский», включающая в себя объекты централизованного водоотведения в селе Полноват.

# Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчетный расход сточных вод по технологическим зонам сельского поселения Полноват с разбивкой по годам до 2025г. представлен в таблице 3.2. настоящего документа.

Данные по производственной мощности планируемых к строительству очистных сооружений села Полноват сельского поселения Полноват представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.2 – Значения производственной мощности очистных сооружений

| Наименование показателя | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| Проектная производительность КОС, м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | 500.0 |
| Максимально суточный расход стоков от потребителей, м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | 349.2 |

Резерв/дефицит производственных мощностей планируемых к строительству КОС по технологическим зонам централизованного водоотведения сельского поселения Полноват на период до 2025 г., с разбивкой по годам представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Резерв/дефицит производственных мощностей планируемых к строительству КОС по технологическим зонам централизованного водоотведения, м3/сут

| Наименование показателя | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| ОАО "ЮКЭК-Белоярский" с. Полноват | - | - | - | - | - | - | - | 150.8 |

# Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Планируемые прогнозные резервы производственной мощности предлагаемых к строительству очистных сооружений в сельском поселении Полноват на расчетный срок схемы водоотведения до 2025г. приведены в таблице 3.5. Производственных мощностей планируемых к строительству очистных сооружений в селе Полноват достаточно в течение всего расчетного срока схемы водоотведения до 2025 года.

Таблица 3.4 – Резерв/дефицит производственных мощностей КОС, м3/сутки

| Наименование показателя | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| ОАО "ЮКЭК-Белоярский" с. Полноват | - | - | - | - | - | - | - | 150.8 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения сельского поселения Полноват при подготовке и обосновании предложений по строительству и модернизации объектов перспективной централизованной системы водоотведения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2025 г.

создание централизованной системы водоотведения, путем строительства КОС, КНС и сетей водоотведения;

обеспечение надежности водоотведения путем строительства новых участков канализационных сетей с применением современных материалов;

удовлетворение спроса на водоотведение.

Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения являются технически обоснованными и решают поставленные выше задачи. Перечень основных мероприятий приведен в главе 4.2.

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…»

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов.

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Планируемые на расчетный срок схемы водоотведения до 2025г. целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности, для организаций занятых в сфере водоотведения сельского поселения Полноват рассмотрены в разделе 8 настоящего документа.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Схемой  на расчетный срок до 2025 г. планируется создание централизованной системы водоотведения - в селе Полноват, которая предусматривает:

сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами и отвод их в канализационные насосные станции (КНС);

перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на канализационные  очистные сооружения (КОС) через главную насосную станцию (ГНС);

очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс в р. Полноватка.

Намечаемые к строительству коллекторы канализации прокладываются таким образом, что все объекты  инфраструктуры с.п. Полноват подключены к централизованной системе канализации.

Предусмотрена прокладка  самотечных коллекторов по  следующим улицам:

ул. Советская, ул. Петрова, ул. Собянина - коллектор №1;

ул. Северная - коллектор №2;

ул. Пермякова, ул. Кооперативная, ул. Собянина - коллектор №3;

ул. Кооперативная - коллектор №4;

ул. Пермякова - коллектор №5;

ул. Лесная - коллектор №6.

Учитывая сложный рельеф местности, отвод сточных вод от потребителей учитывает строительство трех локальных КНС и одной ГНС. КНС-1 собирает сточные  воды от намечаемого к строительству самотечного коллектора №2 и притоков к нему. КНС-2 собирает сточные  воды от намечаемого к строительству самотечного коллектора №3 и притоков к нему. КНС-3 собирает сточные  воды от намечаемых к строительству самотечных коллекторов №4, №5, №6 и притоков к нему. Далее стоки от КНС-1, КНС-2, КНС-3 подаются по коллектору №1 на ГНС-1. Далее от ГНС-1 по напорному коллектору стоки перекачиваются на КОС.

Канализационные  очистные сооружения приняты заводского изготовления  в комплектно-блочном исполнении разработки ОАО «НИИ КВОВ», г. Москва

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с.п. Полноват (КОС, КНС, канализационные сети) и годам производства работ представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения

| №№ п/п | Капитальные вложения на реализацию решений | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство КОС, в том числе: | 2018-2022 |
| 1.1 | строительство КОС производительностью 500м3/сут. |  |
| 1.2 | устройство иловых площадок – 150 м2 |  |
| 1.3 | автоматизация, технологический контроль, диспетчеризация |  |
| 2. | Строительство КНС |  |
| 2.1 | КНС-1, производительностью 7 м3/ч | 2020 |
| 2.2 | КНС-2 производительностью 14,1 м3/ч | 2021 |
| 2.3 | КНС-3 производительностью 21,2 м3/ч | 2022 |
| 2.4 | ГКНС производительностью 35,3 м3/ч | 2019 |
| 3. | Строительство напорных коллекторов – 4090 м (в одну нитку), в том числе: | 2019-2022 |
| 3.1 | Ø110 – 620 м – выпуск напорный |  |
| 3.2 | Ø110 – 3470 м |  |
| 4. | Строительство самотечных канализационных сетей –10350 м, в том числе | 2017-2025 |
| 4.1 | Ø160 – 1830м |  |
| 4.2 | Ø200 – 8520 м |  |
|  | ИТОГО |  |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В сельском поселении Полноват централизованная система водоотведения отсутствует. От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

К недостаткам сложившейся системы канализации с. п. Полноват следует отнести:

отсутствие централизованной системы канализации;

сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

В связи с вышеперечисленным, Схемой планируется создание централизованной системы водоотведения, которая предусматривает:

сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами отвод их в канализационные насосные станции (КНС);

перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на канализационные очистные сооружения (КОС) через главную насосную станцию (ГНС);

очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс в реку Полноватка.

Все перечисленные мероприятия более подробно представлены в таблице 4.1 и пункте 4.3 настоящего документа.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Схемой  на расчетный срок до 2025 г. планируется создание централизованной системы водоотведения - в селе Полноват, которая предусматривает:

сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами и отвод их в канализационные насосные станции (КНС);

перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на канализационные  очистные сооружения (КОС) через главную насосную станцию (ГНС);

очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс в р. Полноватка.

Намечаемые к строительству  канализационные очистные сооружения:

В качестве канализационных очистных сооружений с.п. Полноват предусмотрена блочно-модульная станция полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «БР-500», разработанная ОАО «НИИ КВОВ» г. Москва. Технологические параметры станции «БР-500» приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Технологические параметры очистных сооружений

| Наименование технологического параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производительность | м3/сут | 500 |
| Средний номинальный расход сточных вод | м3/час | 20 |
| Средний номинальный расход сточных вод | л/с | 5,8 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 51 |
| Максимальный часовой расход | л/с | 14,15 |
| Минимальный часовой расход | м3/час | 7 |
| Минимальный часовой расход | л/с | 1,85 |
| Максимальный коэффициент часовой неравномерности | - | 2,44 |
| Минимальный коэффициент часовой неравномерности | - | 0,34 |
| Характеристики исходной сточной жидкости: БПКполн не более Взвешенные вещества до Азота аммонийных солей n NH4 + Концентрация фосфатов Р р2о5 Азот общий Жиры Температура | мгО2 /л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л OC | 250 217 27 11 56 60 6-39 |
| Характеристики очищенной воды: БПКполн Взвешенные вещества С.в.в. Азот аммонийных солей NNH4 + Концентрация фосфатов Рр2о5 Нитриты NO2 Нитраты NO3 | мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л | 3 3 0,4 0,2 0,02 9,1 |

Показатели исходной сточной жидкости не указанные в приведенной  выше таблице должны соответствовать «правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов» АКХ им. К.Д. Памфилова.

Анализ данных позволяет сделать вывод, что очистные сооружения будут обеспечивать максимально высокую степень очистки  сточных вод до уровня концентраций загрязняющих веществ, отвечающих требованиям рыбохозяйственного водоема  первой категории.

Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в р. Полноватка. Осадок, обезвоженный на шнековом обезвоживателе вывозится на полигон твердых бытовых отходов. Предусмотрены аварийные иловые площадки на 20% годового количества осадка (СНиП 2.04.03-85 п. 6.386).

Намечаемые к строительству  коллекторы и насосные станции:

Диаметры трубопроводов  коллекторов определены гидравлическим расчетом и составляют:

самотечные (160-(200мм;

напорные (110мм.

Оборудование насосных станций подобрано из условий обеспечения пропуска расчетных расходов стоков, поступающих в них, по коллекторам от соответствующих участков застройки.

В соответствии с предлагаемой системой на расчетный срок предусмотрено к прокладке 14.44 км сетей. Данные по намечаемым к строительству коллекторам сведены в таблицу 4.3

Стоки подаются по 2 напорным коллекторам (110мм  на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки «БР-500».

Производительность КОС составляет 500 м3/сут. На КОС осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен по напорному трубопроводу, выполненному в две нитки диаметром 110 мм и протяженностью 0,31 км, в р. Полноватка.

Выпуск  очищенных стоков в р. Полноватка предусмотрен рассеивающий. Данные по намечаемым к строительству насосным станциям приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.3 – Намечаемые к строительству коллекторы

| № пп. | Наименование коллектора | Диаметр, мм | Материал труб | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самотечный коллектор №1 до ГНС-1 | 200/160 | «Корсис» двухслойная труба для безнапорных трубопроводов | 2730/600 |
| 2 | Самотечный коллектор №2 до КНС-1 | 200 |  | 1780 |
| 3 | Самотечный коллектор №3 до КНС-2 | 200/160 |  | 1720/220 |
| 4 | Самотечный коллектор №4 до КНС-3 | 200/160 |  | 940/520 |
| 5 | Самотечный коллектор №5 до КНС-3 | 200/160 |  | 1160/240 |
| 6 | Самотечный коллектор №6 до КНС-3 | 200/160 |  | 190/250 |
| 7 | Напорный коллектор №1 от КНС-1 до самотечного коллектора №2 по ул. Собянина | 2x 110 | Полиэтиленовая труба ГОСТ 18599-2001 | 490 |
| 8 | Напорный коллектор №2 от КНС-2 до самотечного коллектор по ул. Лесная | 2x 110 |  | 630 |
| 9 | Напорный коллектор №3 от КНС-3 до самотечного коллектор по ул. Лесная | 2x 110 |  | 610 |
| 10 | Напорный коллектор №4 от ГНС-1 до КОС | 2x 110 |  | 1740 |

Таблица 4.4 - Данные по намечаемым к строительству насосным станциям

| № пп. | № КНС | Производительность КНС, м3/час | Напор, м | Тип насосов и электродвигатель | Кол-во насосов (раб./рез) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | 7,0 | 12 | 1)Насос погружной канализационный фирмы «Grundfos» SEV.65.80.40.2.51 D Q=22 м3/ч., H=20м. 2)Решетчатый контейнер | 1/1 |
| 2 | КНС-2 | 14,10 | 12 | 1)Насос погружной канализационный фирмы «Grundfos» SEV.65.80.40.2.51 D Q=22 м3/ч., H=20м. 2)Решетчатый контейнер | 1/1 |
| 3 | КНС-3 | 21,2 | 12 | 1)Насос погружной канализационный фирмы «Grundfos» SEV.65.80.40.2.51D Q=22 м3/ч., H=20м. 2)Решетчатый контейнер | 1/1 |
| 4 | ГНС-1 | 35,3 | 20 | 1)Насос погружной канализационный фирмы «Grundfos» SEV.80.100.92.2.51D Q=64 м3/ч., H=20м. | 1/1 |

Все указанные выше мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с указанием производительности и сроков реализации мероприятий, представлены в таблице 4.1.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система водоотведения  включает канализационные очистные сооружения, насосные станции (КНС), ГНС и коллекторы.

Проектируемая система водоотведения планируется с возможностью работы в автоматическом режиме. При этом  предусматривается:

автоматическое управление насосными агрегатами в зависимости от уровней сточной жидкостью в приемном резервуаре;

автоматическое управление системой вентиляции и отопления.

Предусматривается контроль технологических параметров:

измерение уровня в приемных резервуарах;

измерение давления в напорных патрубках насосов и напорных трубопроводах;

измерение количества канализационных стоков;

сигнализацию об аварийных ситуациях на КНС и ГНС.

Данные по технологическому контролю будут передаваться на местный диспетчерский пункт КОС  и на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора, организуемый в одном из помещений единого диспетчерского пункта коммунального хозяйства, разрабатываемого в составе раздела «Система электроснабжения». Передача отдельных параметров предусматривается на соответствующий АРМ головного предприятия.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы для подключения к сетям централизованной канализации объектов точечной застройки прокладываются от абонента до ближайшего участка существующего канализационного трубопровода.

Трассировка канализационных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Для подключения к сетям централизованной канализации существующих зданий жилищного фонда, а также зданий и сооружений перспективной застройки необходимо произвести строительство новых участков сетей водоотведения. Перечень участков трубопроводов сетей водоотведения представлены в таблицах 4.1 и 4.3. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с п. 4.8 и приложением А свода правил СП 30.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию.

Схемой на расчетный срок запланировано:

строительство канализационный очистных сооружений производительностью 500 м3/сут.;

строительство четырех насосных станций (КНС-1, КНС-2, КНС-3 и ГНС-1);

строительство централизованной сети самотечных и напорных коллекторов.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений и КНС приняты согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 4.5.1:

для очистных сооружений канализации – 200м;

для КНС-1, КНС-2, КНС-3, ГНС-1 – 20 м.

Территория КОС благоустраивается и ограждается забором, отвод поверхностных стоков осуществляется в пониженные  места рельефа.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

При реализации мероприятий схемы водоотведения сельского поселения Полноват зоны размещения объектов централизованных систем водоотведения предлагается выбрать на стадии проектирования, с учетом перспективы застройки и экологических требований.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Схемой  на расчетный срок до 2025 г. планируется создание централизованной системы водоотведения - в селе Полноват, которая предусматривает:

сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами и отвод их в канализационные насосные станции (КНС);

перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на канализационные  очистные сооружения (КОС) через главную насосную станцию (ГНС);

очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс в р. Полноватка.

Очистные сооружении будут спроектированы так, что будут обеспечивать максимально высокую степень очистки  сточных вод до уровня концентраций загрязняющих веществ, отвечающих требованиям рыбохозяйственного водоема  первой категории. Очищенные и обеззараженные стоки планируются сбрасываться в р. Полноватка.

Реализация указанных мероприятий обеспечит экологическую безопасность территории поселения, что даст положительный эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом уникальности и экологической ценности района.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

В проектируемой централизованной системе водоотведения на территории села Полноват будет введена одни КОС производительностью 500 м3/сут, которые будут осуществлять прием и очистку сточных вод поступающих из села Полноват.

Очистные сооружении будут спроектированы так, что будут обеспечивать максимально высокую степень очистки  сточных вод.

Осадок, обезвоженный на шнековом обезвоживателе, будет  вывозиться на полигон твердых бытовых отходов. Проектом будут предусмотрены аварийные иловые площадки на 20% годового количества осадка (СНиП 2.04.03-85 п. 6.386).

# ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоотведения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с. Полноват, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 523,64 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

- 2016 год – 0,27 млн. руб.

- 2017 год – 39,35 млн. руб.

- 2018 год – 52,31 млн. руб.

- 2019 год – 78,73 млн. руб.

- 2020-2025 годы – 352,98 млн. руб.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоотведения и сетей на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Строительство КОС производительностью 500 м3/сут. | млн . руб. | 54,90 |  |  | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |  |  |  |
| 2 | Строительство КНС-1, производительностью 7 м3/ч | млн . руб. | 1,19 |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КНС-2 производительностью 14,1 м3/ч | млн . руб. | 2,40 |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство КНС-3 производительностью 21,2 м3/ч | млн . руб. | 3,61 |  |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |
| 5 | Строительство ГКНС производительностью 35,3 м3/ч | млн . руб. | 2,76 |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство напорных коллекторов – 4090 м (в одну нитку) | млн . руб. | 78,53 |  |  |  | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 |  |  |  |
| 7 | Строительство самотечных канализационных сетей – 10350 м | млн . руб. | 298,08 |  | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 |
| 8 | Реконструкция изношенных канализационных сетей 300 м | млн . руб. | 2,30 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ИТОГО | млн. руб. | 443,77 | 0,23 | 33,35 | 44,33 | 66,72 | 65,15 | 66,36 | 67,57 | 33,35 | 33,35 | 33,35 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 79,88 | 0,04 | 6,00 | 7,98 | 12,01 | 11,73 | 11,95 | 12,16 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 523,64 | 0,27 | 39,35 | 52,31 | 78,73 | 76,88 | 78,31 | 79,73 | 39,35 | 39,35 | 39,35 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Показателем качества очистки сточных вод является:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем энергетической эффективности является:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

При разработке настоящего раздела учитывалось, что на момент разработки схемы водоотведения с.п. Полноват по ОАО «ЮКЭК-Белоярский», организации занятой в сфере водоотведения на территории поселения инвестиционные программы – не утверждались.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения по ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (с.п. Полноват) с учетом реализации предложений, предусмотренных схемой водоотведения приведены в таблице.7.1.

Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (с.п. Полноват)

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показателями качества очистки сточных вод |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | * | * | * | * | * | * | * | * | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (процентов) | % | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |
| 4 | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/куб. м | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** |
| 6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** |

Примечание: Централизованная система водоотведения - отсутствует

Очистные сооружения  - не предусмотрены

Согласно паспортных  данных  КНС и ОС

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

В сельском поселении Полноват централизованная система канализации - отсутствует. От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

Сети водоотведения на территории сельского поселения Полноват - отсутствуют.

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНО:

Постановление администрации  Белоярского района

от «__»_________ 20__г. №_________

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛНОВАТ

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Схема_ВВ_УЧ. 60.1.1.